| Multi-Window-Prozessor |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Digitaler Multi-Window-Prozessor mit 5 HDMI-, 4 analogen Video-Eingängen (RGB, YPbPr, CV, S-Video) und 1 HDMI-Ausgängen zur Anzeige von bis zu vier Quellen auf einem Display. EDID EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden Display-EDID kann alternativ ausgelesen und den Quellen zur Verfügung gestellt werden Input-/Outputsignale, Eingangssignalerkennung Je Eingang werden für bis zu 50 Quellen Konfigurations-Parameter für Geometrie, Bildeinstellungen, Signalart und Audio automatisch in einer Tabelle abgelegt und bei Wiedereinstecken der jeweiligen Quelle abgerufen. Auto-Setting ermöglicht die automatische Einstellung der optimalen Ausgangsauflösung und des optimalen Seitenverhältnisses unter Berücksichtigung der Monitor-EDID. Audio Audiosignale können über die HDMI- oder 9 separate analoge RCA-Eingänge (analog stereo, unsymmetrisch) eingespeist werden Ausgabe der Audiosignale ist über HDMI- (embedded) oder RCA-Ausgänge (analog stereo, unsymmetrisch) möglich Die Lautstärke jedes digitalen (embedded) und analogen Audiosignals kann separat eingestellt werden. Lip Sync Das Audiosignal kann an jedem Input und an jedem Output individuell um bis zu 8 Frames verzögert werden. Scan Converter/Scaler Eingangssignale können bis auf max. QWXGA bzw. 1080p skaliert werden Seamless-Switching mit mit Überblendung bzw. einem schwarzen/farbigen Frame beim Signalwechsel im Multiview-Modus Scan Converter mit Aspect Ratio Control, Picture Adjustment (Helligkeit, Kontrast, Display-Position, Display-Größe) Analog Processing Unit mit dreidimensionaler Luminanz-/Chrominanz-Separation Switching Mode Der Switching Mode bestimmt, ob mittels der Frontpaneltasten nur Video, nur Audio oder Video + Audio zusammen geschaltet werden. Cable EQ HDMI-Inputs und-Outputs sind mit Equalizern zur Kompensation von Dämpfungsverlusten bei langen Kabeln ausgestattet. Anti-Snow Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an den angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt bzw. ein Schwarzbild ausgegeben. Connection Reset Für jeden Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Display Power ON/OFF Fronttaster lösen Übermittlung eines CEC-Befehls via HDMI aus, der das An- bzw. Ausschalten der angeschlossenen Displays bewirkt. Der Befehl kann automatisch beim Einschalten des Switchers gesendet werden. Der erforderliche Zeitraum zum Gedrückthalten der Taster kann definiert werden, um ein versehentliches Schalten zu vermeiden. Command Control Bis zu neun Mediensteuerungsbefehle können im Gerät hinterlegt werden, fünf davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar und werden per LAN ausgegeben (PJLink-kompatibel). Cross Point Memory Bis zu 9 Cross Point Settings sind speicherbar, 5 davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar. Combination Pattern Memory Bis zu 20 Window Combination Patterns sind speicherbar, 10 davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar. Key Lock Funktion der Frontpaneltaster kann deaktiviert werden, um versehentliches Schalten zu vermeiden Die Command Control Buttons werden automatisch nach 30 Sek. Nichtbetätigung deaktiviert. Input Off Check Die Ausgänge können bei Ausfall des Eingangssignals automatisch ein Synchronisations-Signal und eine beliebige Farbe ausgeben oder das Signal komplett abschalten. Web Browser Control Auf alle Funktionen des Frontpanels kann durch Browser-Zugriff auf die eingebaute Weboberfläche zugegriffen werden. Hierüber können alle neun Mediensteurungsbefehle getriggert werden. Control Software Die Einstellung und Steuerung des Geräts ist komplett über eine windowskompatible Software möglich. Testsignale Integrierter Testbildgenerator mit 18 Testbildern, vier davon sind scrollbar; integrierter Testtongenerator mit zwei Frequenzen Externe Steuerung Steuerung ist von einer externen Mediensteuerung via IP oder RS-232 möglich. Über die parallele Schnittstelle ist eine Steuerung mittels Schließkontakten möglich. Logo-/Bitmap-Speicher Ein individuelles Logo kann per Frame-Capturing eines Eingangssignals oder als Bitmap-Datei im Gerät hinterlegt werden. Eingänge: 5 x HDMI A 19-Pin (Video/Audio digital) 4 x Sub-D 15-Pin (Video analog) 9 x RCA L/R (Audio analog stereo, unsymmetrisch) 2 x Sub-D 9-Pin (RS-232, bidirektional) 1 x RJ45 (LAN, bidirektional) 1 x IEC 60320-C13 (Netzspannung) Ausgänge: 1 x HDMI A 19-Pin (Video/Audio digital) 1 x RCA L/R (Audio analog stereo, unsymmetrisch) Spezifikationen: HDMI 1.4 30 Bit/Pixel Deep Color (10 Bit/Component), DVI 1.0 Eingangsauflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, VGA bis QWXGA (WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking) Ausgangsauflösungen: VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), WXGA(1280x800), Quad-VGA, SXGA, WXGA(1360x768), WXGA(1366x768), SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, VESA1080, WUXGA, QWXGA (VESA1080, WUXGA, QWXGA mit Reduced Blanking), 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI: max. 30 am Eingang, max. 50 m am Ausgang (EQ) Audio digital: Multi Channel Linear PCM Audio bis zu 8 Kanäle, 32-192 kHz, 16/24 Bit, -20dBFS Referenzpegel, 0dBFS max. Ausgangspegel Audio analog: Eingangsimpedanz 24 Ω, Ausgangsimpedanz 75 Ω, unsymmetrisch, Referenzpegel -10 dBu, max. Pegel +10 dBu, Lip Sync max. 8 Frames (abhängig von Audioabtastrate) LAN: 10Base-T, 100Base-TX (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz Leistungsaufnahme: 46 W Abmessungen: 430 × 88 × 350 mm, 19“ Breite, 2 HE Gewicht: 5,5 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | ICP-9401 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb | Videlco Europe Limited – Ratingen |  |  |  |