| Mobiler HDMI-Testbildgenerator und - Analyzer |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Mobiler HDMI-Testbildgenerator und - Analyzer zum Überprüfen von Quellen, Senken und Signalwegen sowie zur Überwachung der DDC-Kommunikation zwischen Quellen und Senken Testen von Quellen Video-Status anzeigen: Auflösung, Bildrate, HDCP-Status, Farbtiefe, Farbraum, Seitenverhältnis, Video-Timing, Signalstatus, Info-Frame-Informationen Audio-Status anzeigen: Audio-Format, Anzahl der Kanäle, Abtastfrequenz, Sample-Bit-Länge, Lautsprecher-Position, Header-Informationen, Info-Frame-Informationen EDID Management: EDID kann von der Senke ausgelesen und übernommen oder manuell eingestellt werden Testen von Senken Die EDID und Spezifikationen der Senke einschließlich Auflösung, Farbraum, Farbtiefe, Audioformat, Lautsprecher usw. werden angezeigt. Testbilder wie Farbbalken, Graustufen, Kreuzschraffur und Streifen können in 720p, 1080i, 1080p, XGA-QWXGA ausgegeben werden. Ausgangstest: Sinuston 1000 Hz, 400 Hz, 80 Hz oder 30 Hz kann auf jedem Kanal ausgegeben werden DDC Monitoring Anzeigen des Kommunikationsstatus zwischen Quelle und Senke (EDID und HDCP) interne Speicherung von Ereignisprotokollen Kabel Test Überprüfung der Übertragungsqualität durch Pseudo-Zufalls-Signale, Dot Clock einstellbar von 50 MHz - 225 MHz Spezifikationen: HDMI 30 Bit/Pixel Deep Color (10 Bit/Component)/DVI 1.0 Eingangsauflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, VGA bis QWXGA (WUXGA, QWXGA mit Reduced Blanking) Ausgangsauflösungen (Testbild): VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), WXGA(1280x800), Quad-VGA, SXGA, WXGA(1360x768), WXGA(1366x768), SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, VESA1080, WUXGA, QWXGA (VESA1080, WUXGA, QWXGA mit Reduced Blanking), 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Audio digital: Multi Channel Linear PCM Audio bis 8 Kanäle, 32-192 kHz, 16/24 Bit, Referenzpegel-20 dBFS, max. Ausgangspegel 0 dBFS |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | MSD-502 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |