| Digitaler Twisted-Pair-Empfänger mit Daisy- Chain-Ausgang und zwei HDMI Ausgängen. |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: HDBaseT Daisy-Chain-Empfänger mit zwei Ausgängen für HDMI-Signale mit embedded Audio. Über den RJ45 Daisy-Chain-Ausgang können Signale mit einem bis zu 60 Meter langen, geschirmten CATx-Kabel zum nächsten Empfänger weitergeleitet werden. Der Empfänger entspricht den Anforderungen der HDBaseT-Alliance. Er unterstützt Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Unterstützt werden die HDMI-Spezifikationen. Das Gerät ist HDCP 1.4-konform. EDID, HDCP und CEC werden „pass through“ durchgeleitet. EDID: EDID kann im Gerät mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden. Anti-Snow: Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt und eine beliebige Farbe ausgegeben. Connection Reset: Für den HDMI-Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Eingänge: 1 x HDBT RJ-45 1 x Netzspannung (IEC 60320-C13) Ausgänge: 1 x HDBT RJ-45 (Daisy-Chain) 2 x HDMI A 19-Pin Spezifikationen: Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, 7 Segment LED Statusanzeige |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | HDC-RH201 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |