| Digitaler 4K/UHD Presentation Switcher 9-auf-4 mit integriertem Scan Converter/Scaler |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Digitaler Presentation Switcher mit 3 HDMI-2.0-, 4 HDMI-1.4-, 2 DVI-I-, 9 analogen Audio-Eingängen, 4 HDMI-2.0-Ausgängen mit Scaling und 3 analogen Audio-Ausgängen unterstützt 4K/UHD 4:4:4 (HDR) bei 60 Hz unterstützt HDMI 2.0 und HDCP 1.4/2.2 EDID EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden Display-EDID kann alternativ ausgelesen und den Quellen zur Verfügung gestellt werden Input-/Outputsignale, Eingangssignalerkennung Je Eingang werden für bis zu 50 Quellen Konfigurations-Parameter für Geometrie, Bildeinstellungen, Signalart und Audio automatisch in einer Tabelle abgelegt und bei Wiedereinstecken der jeweiligen Quelle abgerufen. Auto-Setting ermöglicht automatische Einstellung der optimalen Ausgangsauflösung und des optimalen Seitenverhältnisses unter Berücksichtigung der Monitor-EDID Audio Audiosignale können über die HDMI-Schnittstellen oder Terminal Blocks (analog stereo, symmetrisch) eingespeist werden Ausgabe der Audiosignale ist über HDMI (embedded) oder Terminal Blocks (analog stereo, symmetrisch) möglich (Bit Stream nur HDMI) Die Lautstärke jedes digitalen (embedded) und analogen Audiosignals kann separat eingestellt werden (nicht bei Bit Stream) Lip Sync Das Audiosignal kann an jedem Input und an jedem Output individuell um bis zu 8 Frames verzögert werden. Scan Converter/Scaler Eingangssignale können bis auf max. 4K/UHD skaliert werden Seamless-Switching über ein schwarzes oder farbiges Frame beim Signalwechsel mit verschiedenen Übergangseffekten Scan Converter mit Aspect Ratio Holding Funktion, Picture Adjustment Funktion (Helligkeit, Kontrast, Display-Position, Display-Größe), I/P Conversion Analog Processing Unit mit dreidimensionaler Luminanz-/Chrominanz-Separation Switching Mode Der Switching Mode bestimmt, ob mittels der Frontpaneltasten nur Video, nur Audio oder Video + Audio zusammen geschaltet werden. Automatisches Switching Eingänge werden automatisch umgeschaltet, sobald ein Signal anliegt Priorität kann für jeden Eingang festgelegt werden Umschaltverzögerung kann für jeden Ausgang festgelegt werden Cable EQ HDMI-Inputs und -Outputs sind mit Equalizern zur Kompensation von Dämpfungsverlusten bei langen Kabeln ausgestattet. Input Off Check Die Ausgänge können bei Ausfall des Eingangssignals automatisch ein Synchronisations-Signal und eine beliebige Farbe ausgeben oder das Signal komplett abschalten. Anti-Snow Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern Handshake wiederholt und eine beliebige Farbe ausgegeben. Connection Reset Für jeden Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Display Power ON/OFF Die Fronttaster lösen Übermittlung eines CEC-Befehls via HDMI aus, der das An- bzw. Ausschalten der angeschlossenen Displays bewirkt. Der Befehl kann automatisch beim Einschalten des Switchers gesendet werden. Der erforderliche Zeitraum zum Gedrückthalten der Taster kann definiert werden, um versehentliches Schalten zu vermeiden. Command Control Bis zu 32 Befehle zur Steuerung externer Geräte per IP oder RS-232 können hinterlegt werden, 5 davon sind direkt über Frontpaneltaster abrufbar. Cross Point Memory Bis zu 7 Cross Point Settings sind speicherbar, 5 davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar. Preset Memory Bis zu 8 Preset Settings sind speicherbar. Key Lock Die Funktion der Frontpaneltaster kann deaktiviert werden, um ein versehentliches Schalten zu vermeiden. Die Command Control Buttons werden automatisch nach 30 Sek. Nichtbetätigung deaktiviert. Web Browser Control Auf alle Funktionen des Frontpanels kann über einen Webbrowser auf die eingebaute Weboberfläche zugegriffen werden. Control Software Die Einstellung und Steuerung des Geräts ist komplett über eine windowskompatible Software möglich. Testsignale Integrierter Testbildgenerator mit 18 Testbildern, vier davon scrollbar; integrierter Testtongenerator mit drei Frequenzen Externe Steuerung Steuerung ist von einer externen Mediensteuerung via IP, RS-232 oder Schließkontakte möglich. Logo-/Bitmap-Speicher Individuelles Logo kann per Frame-Capturing eines Eingangssignals oder als Bitmap-Datei im Gerät hinterlegt werden Eingänge: 7 x HDMI A 19-Pin (Video/Audio digital) 2 x DVI-I 29-Pin (Video digital, analog) 9 x Terminal Block 5-Pin (Audio analog stereo, unsymmetrisch) 2 x Terminal Block 3-Pin (RS-232, bidirektional) 3 x Terminal Block 6-Pin (Schließkontakte) 1 x RJ45 (LAN, bidirektional) 1 x IEC 60320-C13 (Netzspannung) Ausgänge: 4 x HDMI A 19-Pin (Video digital) 4 x Terminal Block 5-Pin (Audio analog stereo, unsymmetrisch) Spezifikationen: HDMI 2.0, DVI 1.0, 24 bit/30 bit/36 bit Deep Color, HDCP 1.4/2.2, TMDS Single Link, Dot Clock: 25 MHz bis 600 MHz, TMDS Clock: 25 MHz bis 300 MHz HDMI 1.4, DVI 1.0, 24 bit/30 bit/36 bit Deep Color, HDCP 1.4, TMDS Single Link, Dot Clock: 25 MHz bis 300 MHz, TMDS Clock: 25 MHz bis 300 MHz Composite Video (VBS Signal): 1.0 V[p-p]/75 Ω, Y/C: 1.0 V[p-p](Y)/0.286 V[p-p](C)/75 Ω, Analog RGB: 0.7 V[p-p](1.0 V[p-p] Sync on Green)/75 Ω HS/VS TTL Level, CS TTL Level, Sync on Green Analog YPbPr: 1.0 V[p-p](Y)/0.7 V[p-p](Pb/Pr)/75 Ω Eingangsauflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K, VGA bis QWXGA (WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking) Ausgangsauflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K, VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280x768), WXGA(1280x800), Quad-VGA, SXGA, WXGA(1360x768), WXGA(1366x768), SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, VESA1080, WUXGA, QWXGA (VESA1080, WUXGA, QWXGA mit Reduced Blanking HDMI: max. 30 m Audio digital: Multi Channel Linear PCM Audio bis 8 Kanäle, 32-192 kHz, 16/24 Bit, -20 dBFS Referenzpegel, 0 dBFS max. Ausgangspegel Audio analog: Impedanz 75 Ω symmetrisch/unsymmetrisch, Referenzpegel -10 dBu, max. Ausgangspegel +10 dBu Lip Sync max. 16 Frames (abhängig von Audioabtastrate) LAN: 10Base-T, 100Base-TX (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Schließkontakte: Eingang max. 24 V=, 500 mA Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz Leistungsaufnahme: 126 W Abmessungen: 430 × 132 × 350 mm, 19“ Breite, 3 HE Gewicht: 8,0 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend Fabrikat: IDK Typ: MSD-7204UHDTB Vertrieb: Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | MSD-7204UHDTB | ... | ... | ... |