| Digitaler Presentation Switcher 8-auf-4 mit integriertem Scan Converter/Scaler |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Digitaler Presentation Switcher mit 8 HDMI-Eingängen und 4 HDMI-Ausgängen. EDID EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden Display-EDID kann alternativ ausgelesen und den Quellen zur Verfügung gestellt werden Input-/Outputsignale, Eingangssignalerkennung Je Eingang werden für bis zu 50 Quellen Konfigurations-Parameter für Geometrie, Bildeinstellungen, Signalart und Audio automatisch in einer Tabelle abgelegt und bei Wiedereinstecken der jeweiligen Quelle abgerufen. Auto-Setting ermöglicht automatische Einstellung der optimalen Ausgangsauflösung und des optimalen Seitenverhältnisses unter Berücksichtigung der Monitor-EDID Audio Audiosignale können über die HDMI- oder separate analoge RCA-Eingänge (stereo L/R) eingespeist werden Ausgabe der Audiosignale ist über HDMI- (embedded) oder RCA-Ausgänge (analog stereo L/R) möglich (Bit Stream nur HDMI) Die Lautstärke jedes digitalen (embedded) und analogen Audiosignals kann separat eingestellt werden (nicht bei Bit Stream) Lip Sync Das Audiosignal kann an jedem Input und an jedem Output individuell um bis zu 8 Frames verzögert werden. Scan Converter/Scaler Eingangssignale können bis auf max. QWXGA bzw. 1080p skaliert werden Pseudo Seamless-Switching (ein schwarzer bzw. farbiger Frame beim Signalwechsel) Scan Converter mit Aspect Ratio Holding Funktion, Picture Adjusting Funktion (Helligkeit, Kontrast, Display-Position, Display-Größe) Switching Mode Der Switching Mode bestimmt, ob mittels der Frontpaneltasten nur Video, nur Audio oder Video + Audio zusammen geschaltet werden. Cable EQ HDMI-Inputs und -Outputs sind mit Equalizern zur Kompensation von Dämpfungsverlusten bei langen Kabeln ausgestattet. Input Off Check Die Ausgänge können bei Ausfall des Eingangssignals automatisch ein Synchronisations-Signal und eine beliebige Farbe ausgeben oder das Signal komplett abschalten. Anti-Snow Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern Handshake wiederholt und eine beliebige Farbe ausgegeben Connection Reset Für jeden Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Display Power ON/OFF Fronttaster lösen Übermittlung eines CEC-Befehls via HDMI aus, der das An- bzw. Ausschalten der angeschlossenen Displays bewirkt Befehl kann automatisch beim Einschalten des Switchers gesendet werden erforderlicher Zeitraum zum Gedrückthalten der Taster kann definiert werden, um versehentliches Schalten zu vermeiden Command Control Bis zu neun Mediensteuerungsbefehle können im Gerät hinterlegt werden, fünf davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar und werden per LAN, RS-232 oder LAN ausgegeben. Cross Point Memory Bis zu neun Cross Point Settings sind speicherbar, fünf davon sind direkt über die Frontpaneltaster abrufbar. Key Lock Funktion der Frontpaneltaster kann deaktiviert werden, um versehentliches Schalten zu vermeiden Die Command Control Buttons werden automatisch nach 30 Sek. Nichtbetätigung deaktiviert. Web Browser Control Auf alle Funktionen des Frontpanels kann durch Browser-Zugriff auf die eingebaute Weboberfläche zugegriffen werden. Hierüber können alle neun Mediensteuerungsbefehle getriggert werden. Control Software Die Einstellung und Steuerung des Geräts ist komplett über eine windowskompatible Software möglich. Testsignale Integrierter Testbildgenerator mit 18 Testbildern, vier davon scrollbar; integrierter Testtongenerator mit drei Frequenzen Externe Steuerung Steuerung ist von einer externen Mediensteuerung via IP oder RS-232 möglich. Logo-/Bitmap-Speicher Individuelles Logo kann per Frame-Capturing eines Eingangssignals oder als Bitmap-Datei im Gerät hinterlegt werden Eingänge: 8 x digital Video/Audio (8 x HDMI A 19-Pin) 8 x analog Audio stereo (RCA L/R) 2 x RS-232 (Sub-D 9-Pin, bidirektional) 1 x LAN (RJ45, bidirektional) 1 x Netzspannung (IEC 60320-C13) Ausgänge: 4 x digital Video/Audio (2 x HDMI A 19-Pin) 4 x analog Audio stereo (RCA L/R) Spezifikationen: HDMI 30 Bit/Pixel Deep color (10 Bit/Component)/DVI 1.0 Eingangsauflösungen: VGA bis QWXGA (WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking), 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Ausgangsauflösungen: VGA/SVGA/XGA/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/Quad-VGA/SXGA/WXGA(1360x768)/WXGA(1366x768)/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/VESA1080/WUXGA/QWXGA (VESA1080/WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking), 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Multi Channel Linear PCM Audio bis 8 Kanäle, 32-192 kHz, 16/24 Bit, -20dBFS Referenzpegel, 0dBFS max. Ausgangspegel Analog Audio unsymmetrisch, -10 dBu Referenzpegel, +10 dBu max. Ausgangspegel Lip Sync max. 8 Frames (abhängig von Audioabtastrate) |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | MSD-804FD | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |