Lightware DVI-HDCP-/ HDMI-TP-Extender-100

DVI-HDCP-TP-TX100R, HDMI-TP-TX100R

DVI-HDCP-TP-RX100R, HDMI-TP-RX100R

Merkmale:

Sender / Empfänger für die Übertragung von DVI- oder HDMI-Signalen mit embedded Audio und HDCP-Verschlüsselung (und RS232) über CAT5, CAT6 oder CAT7 Twisted Pair Kabel.

HDMI 1.3a und HDCP1.1 kompatibel

Automatischer oder manueller Kabelausgleich, 0-40dB

Advanced EDID Management, Transparente Durchleitung von EDID Daten, 49 voreingestellte und 50 frei einstellbare EDID Speicherplätze

TMDS Reclocking

Null Frame delay

1920x1200 oder 2048x1080 max Auflösung

Datenrate 6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s je Farbe)

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p und 2K

Deep Color und 3D

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Masters Audio 7.1 Formate

Eingangs Status LED

RS232 pass-through (bei R-Version)

Kabellänge bis 65m mit CAT7 SFP bei 1920x1080@60Hz Auflösung

Stromversorgung über TP-Leitung bei Anschluss eines kompatibelen Empfängers oder Netzteil

wählbar zwischen lokaler Spannungsversorgung und Fernspeisung

direkt an modulare Kreuzschiene (über TP) anschließbar

Eine Kreuz-Kompatibilität zwischen allen Geräten in der Produkt-Serie ist sichergestellt. Der Sender/Empfänger kann mit jedem Empfänger/Sender aus der Produkt-Serie betrieben werden. Mit dem Hybrid Modul Matrix Konzept ist es sogar möglich, dass der Extender eine direkte Verbindung mit einer HDMI-TP- oder DVI-TP Eingangs- oder Ausgangskarte in der Kreuzschiene aufnimmt.

Bauform geeignet für Unter-Tisch- und 19 Zoll Rack-Montage

Anschlüsse: 	DVI / HDMI Buchse

2x RJ45

D-Sub 9pol für RS232

12 Volt DC

Stromversorgung: DC 12V 1A

Abmessungen: 98x67x25 mm

Produktgewicht: 0,23 kg

Fabrikat: Lightware

Typen: 	DVI-HDCP-TP-TX100

DVI-HDCP-TP-RX100

HDMI-TP-TX100

HDMI-TP-RX100

DVI-HDCP-TP-TX100R

DVI-HDCP-TP-RX100R

HDMI-TP-TX100R

HDMI-TP-RX100R

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen