Lightware DVI-OPT-TX / RX 100

DVI-Fiber-Optic-Sender- / Empfänger Set

Merkmale:

Sender für die Übertragung von  DVI-Signalen über sehr lange Strecken mit nur einer multimode Glasfaser. Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

DVI / Fiber Optic Sender

EDID Speicher, virtuell

eine 50/125 multimode Faser

SC-Simlpex LWL-Anschluß

keine Schaltverzögerung – Null Frame delay

kompatibel zu den LWL-Ein- und Ausgangskarten der modularen Hybrid-Matrixen MX-OPT-xx

externe Spannungsversorgung

Single-Link, 1,65 Gb / s-DVI-D-Übertragung

bis 1920x1200 Auflösung

Unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis zu 1000m bei OM2 Faser

bis zu 2600m bei OM3 Faser

Aluminium Gehäuse

Stromversorgung über DVI-Anschluß, externes Netzteil auf Wunsch

Fabrikat: Lightware

Typen: 	DVI-OPT-TX100

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Empfänger für die Übertragung von  DVI-Signalen über sehr lange Strecken mit nur einer multimode Glasfaser. Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

DVI / Fiber Optic Empfänger

eine 50/125 multimode Faser

SC-Simlpex LWL-Anschluß

keine Schaltverzögerung – Null Frame delay

kompatibel zu den LWL-Ein- und Ausgangskarten der modularen Hybrid-Matrixen MX-OPT-xx

externe Spannungsversorgung

Single-Link, 1,65 Gb / s-DVI-D-Übertragung

bis 1920x1200 Auflösung

Unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis zu 1000m bei OM2 Faser

bis zu 2600m bei OM3 Faser

Aluminium Gehäuse

Netzteil 5Volt, 1 Watt

Fabrikat: Lightware

Typen: 	HDMI-OPT-RX100

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen