Lightware FP-UMX-TP-TX100-GB3

Analog-/Digital-Video- und Audio-Extender über Twisted-Pair-CAT-Kabel für GB3-Bodentank

Die DVI-I-, HDMI-, VGA- u. Stereo-Audio-Bodentank-Einheit ist ein Allround-, Universal-Video-und Audio-Transmitter, der sich für verschiedene Einsatzgebiete wie in Konferenzräumen, Kongresszentren und Hörsälen eignet. Mit dem Extender können digitale und analoge Video-und Audiosignale, z. B. VGA, YPbPr, DVI und HDMI 1.3 mit Analog Stereo, 5.1 S/PDIF und 7.1 HDMI embedded Audio übertragen werden.
Analoge Signale werden in digitale Formate umgewandelt, digitale oder digitalisierte Analog-Audio Signale in den Video-Stream embedded. Der Extender unterstützt das HDCP-Verschlüsselungsprotokoll und verfügt über eine HDCP-Aktivierungs-/Deaktivierungs-Funktion.
Mit der werksseitigen oder manuellen, sowie der transparenten EDID-Emulation  (Schalter für VGA-und HDMI-Eingänge), kann der Benutzer die EDID über den Sender-Eingang einstellen. Das Advanced EDID Management zwingt die erforderliche Auflösung von jeder VGA- oder HDMI-Quelle auf die entsprechende Auflösung der System-Performance.

Eine RS232-Steuerung von einem Control-System oder einer Mediensteuerung ist möglich. Der Sender verfügt über eine RS-232 Pass-Through-Option, die direkte bidirektionale Kommunikation zwischen Touch-Controller und Control-System ermöglicht.
Eine Kreuz-Kompatibilität zwischen allen Geräten in der Produkt-Serie ist sichergestellt. Der Sender kann mit jedem Receiver aus der Produkt-Serie betrieben werden. Mit dem Hybrid-Modul-Matrix-Konzept ist es sogar möglich, dass der Extender eine direkte Verbindung mit einer HDMI-TP- oder DVI-TP-Eingangskarte in der Kreuzschiene aufnimmt.

Auch für LeGrand-Bodentank erhältlich.

Merkmale:

Eingänge für VGA, YpbPr + HDMI 1.3 Signale

+ stereo Audio oder 5.1 S/PDIF oder 7.1 HDMI Audio

automatische Eingangswahl für Video und Audio oder über RS232 Steuerung

Advanced EDID Management

Alle analogen Signale werden in digitale Formate konvertiert

Audio embedding auf dem Ausgangssignal

unkomprimiertes Audio- und Videosignal bis 6,75Gbps

Null Frame-Delay

HDCP-kompatibel

RS232-Steuerung

max. Kabellänge bei CAT7 SFTP 65m @1080p60

Single-Link, 1,65 Gb/s-DVI-D-Übertragung

1920x1200 oder 2048x1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

Stromversorgung über TP-Leitung bei Anschluss eines kompatiblen Empfängers

Bauform geeignet für GB3-Bodentankbecher

Anschlüsse:

1x DVI-D

1x VGA, Sub-D-HD-15

2x RCA analog Audio

2x RJ45

Stromversorgung: DC 12V 1A über Remote-Power vom Empfänger

Abmessungen:

Gewicht: 0,47kg

Fabrikat: Lightware

Typ: FP-UMX-TP-TX100-GB3

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware WP-UMX-TP-TX100-EU

Analog-/Digital-Video- und Audio-Extender über Twisted-Pair-CAT-Kabel als EU-Wandpanel

Die DVI-I-, HDMI-, VGA- u. Stereo-Audio-Bodentank-Einheit ist ein Allround-, Universal-Video-und Audio-Transmitter, der sich für verschiedene Einsatzgebiete wie in Konferenzräumen, Kongresszentren und Hörsälen eignet. Mit dem Extender können digitale und analoge Video-und Audiosignale, z. B. VGA, YPbPr, DVI und HDMI 1.3 mit Analog Stereo, 5.1 S/PDIF und 7.1 HDMI embedded Audio übertragen werden.
Analoge Signale werden in digitale Formate umgewandelt, digitale oder digitalisierte Analog-Audio Signale in den Video-Stream embedded. Der Extender unterstützt das HDCP-Verschlüsselungsprotokoll und verfügt über eine HDCP-Aktivierungs-/Deaktivierungs-Funktion.
Mit der werksseitigen oder manuellen, sowie der transparenten EDID-Emulation  (Schalter für VGA-und HDMI-Eingänge), kann der Benutzer die EDID über den Sender-Eingang einstellen. Das Advanced EDID Management zwingt die erforderliche Auflösung von jeder VGA- oder HDMI-Quelle auf die entsprechende Auflösung der System-Performance.

Eine RS232-Steuerung von einem Control-System oder einer Mediensteuerung ist möglich. Der Sender verfügt über eine RS-232 Pass-Through-Option, die direkte bidirektionale Kommunikation zwischen Touch-Controller und Control-System ermöglicht.
Eine Kreuz-Kompatibilität zwischen allen Geräten in der Produkt-Serie ist sichergestellt. Der Sender kann mit jedem Receiver aus der Produkt-Serie betrieben werden. Mit dem Hybrid-Modul-Matrix-Konzept ist es sogar möglich, dass der Extender eine direkte Verbindung mit einer HDMI-TP- oder DVI-TP-Eingangskarte in der Kreuzschiene aufnimmt.

Auch in den Bauformen für UK, DECORA und EUROMOD erhältlich.

Merkmale:

Eingänge für VGA, YpbPr + HDMI 1.3 Signale

+ stereo Audio oder 5.1 S/PDIF oder 7.1 HDMI Audio

automatische Eingangswahl für Video und Audio oder über RS232 Steuerung

Advanced EDID Management

Alle analogen Signale werden in digitale Formate konvertiert

Audio-Embedding auf dem Ausgangssignal

unkomprimiertes Audio- und Videosignal bis 6,75Gbps

Null Frame delay

HDCP-kompatibel

RS232-Steuerung

max. Kabellänge bei CAT7 SFTP 65m @1080p60

Single-Link, 1,65 Gb/s-DVI-D-Übertragung

1920x1200 oder 2048x1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

Stromversorgung über TP-Leitung bei Anschluss eines kompatiblen Empfängers

Anschlüsse:

1x DVI-D

1x VGA, Sub-D-HD-15

2x RCA analog Audio

2x RJ45

Stromversorgung: DC 12V 1A über Remote Power vom Empfänger

Abmessungen:

Gewicht: 0,47kg

Fabrikat: Lightware

Typ: WP-UMX-TP-TX100-EU

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen