Lightware HDMI-OTP-Extender-100, 100R, 200R

Merkmale:

LWL-Sender / Empfänger für die Übertragung von  DVI- oder HDMI-Signalen mit embedded Audio,  HDCP-Verschlüsselung und RS232 (bei R-Version) über sehr lange Strecken mit nur einer multimode Glasfaser. Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

HDMI 1.3a und HDCP1.1 kompatibel

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Null Frame delay

1920x1200 oder 2048x1080 max Auflösung

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p und 2K

Deep Color und 3D

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Masters Audio 7.1 Formate

RS232 pass through, bidirektional (bei -R-Version)

LED Statusanzeige

Kabellänge bis 2600m bei OM3e multimode Glasfaserkabel

SC-Simlpex LWL-Anschluss

Eine Kreuz-Kompatibilität zwischen allen Geräten in der Produkt-Serie ist sichergestellt. Der Sender kann mit jedem Receiver aus der Produkt-Serie betrieben werden. Mit dem Hybrid Modul Matrix Konzept ist es sogar möglich, dass der Extender eine direkte Verbindung mit einer HDMI-OPT- oder DVI-OPT Eingangs- oder Ausgangskarte in der Kreuzschiene aufnimmt.

Bauform geeignet für Unter-Tisch- und 19 Zoll Rack-Montage

Anschlüsse: 	HDMI Buchse

zweite HDMI-Buchse für Loop (bei -200R-Version)

SC-Buchse (bei -R-Version)

D-Sub 9pol für RS232 (bei R-Version)

5 Volt DC

Stromversorgung: 	DC 5V 1A

Abmessungen: 100,4x131x26 mm

Produktgewicht: 0,41 kg

Fabrikat: Lightware

Typen: 	HDMI-OPT-TX100 / RX100

HDMI-OPT-TX100R / RX100R

HDMI-OPT-TX200R / RX200R

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen