Lightware Modulare Digital Matrix Ausgangskarten

Lightware MX-DVID-OB

DVI-D-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

DVI-D Single-Link-Ausgangskarte mit 8 Ausgängen

Advanced EDID-Management

Pixel Accurate Reclocking der Ausgänge

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

Unterstützung von aktiven Fibertransmittern an den Ausgängen

Anschlüsse: 8x 29pol. DVI-D, nur digital

Produktgewicht: 0,43 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVID-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-TP-OB

Twisted-Pair-DVI-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

Single-Link DVI-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7 Ausgangskarte mit 8 Ausgängen

Reclocking der Ausgänge

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Anschlüsse: 8 x RJ45-Buchsen

Produktgewicht: 0,44 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-TP-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-TP-OB+

Twisted-Pair-DVI-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

Single-Link DVI-over-CAT5, CAT6 oder CAT7 Ausgangskarte mit 8 Ausgängen

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking der Ausgänge

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Spannungsversorgung der angeschlossen Receiver

Anschlüsse: 16 x RJ45 Buchsen

Produktgewicht: 0,83 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-TP-OB+

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-OPT-OB-LC, -NT, -SC, -ST

DVI-Fiber-Optic-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

DVI-Fiber-Optic-Ausgangskarte für modulare Frames

8 Ausgänge für Single-Link-DVI via Multimode 50/125

ST-, SC-, LC- oder Neutrik-OpticalCON-Anschluß nach Wahl

bis zu 2500m (1600 x 1200 @ 60Hz)

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

keine Videokompression

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,35 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-OPT-OB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-OPT-OB-R-LC, -NT, -SC, -ST

DVI-Fiber-Optic-Ausgangskarte mit Reclocking für MX-FR Frames

Merkmale:

DVI-Fiber-Optic-Ausgangskarte für modulare Frames

8 Ausgänge für Single-Link-DVI via Multimode-LWL 50/125

Pixel Accurate Reclocking der Ausgänge

ST-, SC-, LC- oder Neutrik-OpticalCON-Anschluß nach Wahl

bis zu 2500m (1600 x 1200 @ 60Hz)

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

keine Videokompression

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,5 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-OPT-OB-R-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-HDCP-OB

DVI-, HDCP- und HDMI-1.3-kompatible Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

DVI-, HDMI-1.3-kompatible Ausgangskarte mit 8 DVI-Ausgängen

HDCP-konform

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded Audio wird an den DVI-Anschlüssen durchgeschliffen, PCM, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, 3D-kompatibel

Anschlüsse: 8 x 29pol. DVI-D, nur digital

Produktgewicht: 0,85 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-HDCP-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVIDL-OB

DVI-Dual-Link-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

DVI-D Dual-Link-Ausgangskarte mit 4 Ausgängen,

TMDS-Reclocking pro Ausgang

Advanced EDID Management

Dual-Link, 3 Gbit/s DVI-D-Übertragung

max. Auflösung: 4096 x 2400, 4K oder Stereo 1920 x 1200

Unterstützt 120-Hz-3D-Videosignale

Anschlüsse: 4 x 29pol. DVI-D, nur digital

Produktgewicht: 0,85 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVIDL-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVIDL-OPT-OB-LC, -NT, -SC, -ST

DVI-Dual-Link-Fiber-Optic-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

DVI-D Dual-Link Ausgangskarte mit 4 duplex Fiber-Ausgängen via Multimode 50/125

ST-, SC-, LC- oder Neutrik-OpticalCON-Anschluß nach Wahl

via Multimode 50/125 bis zu 2500m

Dual-Link, 3 Gbit/s DVI-D-Übertragung

max. Auflösung: 4096 x 2400, 4K oder Stereo 1920 x 1200

unterstützt 120Hz-3D-Videosignale

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

keine Videokompression

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,35 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVIDL-OPT-OB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MXD-HDMI-TP-OB

Double-Slot-Twisted-Pair-RJ45-HDMI-Ausgangskarte für MX-DVI-FR-Frames

Merkmale:

8x HDMI 1.3-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7 Ausgangskarte mit RJ45-Ausgängen

benötigt 2 Kartenhöhen

HDCP compliant,

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Advanced EDID Management

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio,

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Spannungsversorgung der angeschlossen Receiver

Anschlüsse: 	16x RJ4- Buchsen

8x S/PDIF

8x SUB-D9, RS-232

Produktgewicht: 1,0kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MXD-HDMI-TP-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-OPT-OB-LC, -NT, -SC, -ST

HDMI-1.3-Fiber-Optic-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

HDMI-1.3- Ausgangskarte mit 8 Fiber-Optic-Ausgängen via Multimode 50/125

ST-, SC-, LC- oder NT-Anschluß nach Wahl

via Multimode 50/125 bis zu 2500m

HDCP-compliant

HDCP-Handshake und EDID über eine Multimode-Glasfaser

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

keine Videokompression

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, und 3D

unterstützt PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder 4 x Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,35 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-OPT-OB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-3D-OB, -A, -S

HDMI-1.4a-Ausgangskarte mit 4k, 3D und Deep Color für MX-FR-Frames

Merkmale:

HDMI-1.4a-Ausgangskarte mit 4k-, 3D- und Deep-Color-Unterstützung

HDCP-compliant

Advanced EDID-Management

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

4096 x 2160 max. Auflösung

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i, 1080p und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, und 3D

unterstützt PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio

Optional: Digital SPDIF-Audio für jeden HDMI-Anschluss

Analog Stereo-Audio für jeden HDMI-Anschluss

Anschlüsse: 8 x HDMI, (8 x SPDIF oder 8 x 5-Pol PHOENIX)

Produktgewicht: 0,865 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-3D-OB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-TPS-OB, -A, -S

HDBase-T-Ausgangskarte für MX-FR-Frames

Merkmale:

HDBaseT-Ausgangskarte mit HDMI, Ethernet, Audio und RS-232

HDMI-1.4-, DVI- und HDCP-compliant

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

max. 180 m Signalübertragung

4k x 2k, 2560 x 1600 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i, 1080p und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, und 3D,

unterstützt PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio

10-/100-MBit-Ethernet

Optional: Digital SPDIF-Audio für jeden Ausgang

Analog Stereo-Audio für jeden Ausgang

Anschlüsse: 8 x RJ45 (HDBaseT), 1x RJ45 (Ethernet), (8 x SPDIF oder 8 x 5-Pol PHOENIX)

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-OPT-OB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen