Lightware Modular Digital Matrix Frame MX-DVI-FR-80R

für bis zu 80 Eingänge auf 80 Ausgänge

Merkmale:

Grundgerät/Mainframe für Hybrid Modular bestückbare DVI-D-/ HDMI-Kreuzschiene

80 x 80 Frame, bestückt mit CPU2-Processor-Board

ohne Eingangs- und Ausgangskarten bestückt

max. 80 x 80 bei DVI-D Single-Link oder HDMI

max. 40 x 40 bei DVI-D Dual-Link

Hybrid-Architektur für HDCP- und nicht HDCP-kompatible Ein- und Ausgangskarten

bestückbar mit DVI-D-, DVI-over-CAT5-, DVI-over-Fiber- oder HDMI-Ein- und Ausgangskarten

non-blocking Architektur

keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

mit Kabelkompensation bis zu 60m**, Reclocking der Ausgänge*

eingebautes Advanced EDID Management mit 100 Speicherplätzen**

HDCP-kompatibel, HDCP-Key-Counter, HDCP-Key-Cashing

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Diplay angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Frame-Detector und Signalanalyse über CPU2-Board möglich

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

Auflösung bei Dual-Link bis 3840 x 2400, 4K

Unterstützung von aktiven Fibertransmittern an den Ausgängen*

(*je nach verwendeter Ausgangskarte; **je nach verwendeter Eingangskarte)

Frontplatten-Bedienelemente und LCD-Menü

Presetspeicher

Steuerung über RS-232/RS-422

Multiple TCP/IP-LAN-Connection

Steuerung über eingebauten Webserver

Steuerung Bedieneinheit über USB

Vista-Spyder- und Barco-Encore-kompatibel

EDID-Routing - erweiterte EDID mit EDID-Emulation über Webinterface oder externe    Steuerapplikation

Anschlüsse:

Eingänge. Bis zu 10 x 8er-Eingangskarte für DVI, HDMI, analog VGA, SDI, 3G-SDI, S/PDIF, analog Audio-Signale über Kupferleitungen, Fiberoptic oder Twisted-Pair-Kabel

Ausgänge: bis zu 10 x 8er-Ausgangskarte für DVI, HDMI, analog VGA, SDI, 3G-SDI, S/PDIF, analog Audio Signale über Kupferleitungen, Fiberoptic oder Twisted-Pair-Kabel

Leistung: 230 V IEC

RS-232 oder 422: 9p Sub-D Buchse

Ethernet: RJ45

USB Anschluß

Technische Daten

Bit-Rate: 2,25 Gbit / Farbe

Auflösung: von 640x480 bis 1920x1200 oder 2K 2048x1080 deep colour, Dual Link bis 3840x2400, 4K
EDID : 50 Factory und 50 User Speicher

EDID Emulation: 256 byte Extended EDID v 1.3

Ethernet: RJ45, 10Base-T oder 100Base TX (Autosensing)

Eingebautes Webinterface zur Steuerung, oder externe Steuersoftware

RS232/422: 9PIN-Sub D, 9600 Baud, RX,TX

Stromversorgung: 110-230V 50 .. 60 Hz, 114Watt

Abmessungen: 15U Rack, 482(440)x665x392mm

Gewicht: 25kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-FR-80R

Vertrieb: Videlco Europe Limited - Ratingen