Lightware Modular Digital Matrix Frame MX-FR9

für bis zu 9 Eingänge auf 9 Ausgänge

Merkmale:

Grundgerät/Mainframe für Hybrid Modular bestückbare DVI-D / HDMI Kreuzschiene

8x8er Frame, bestückt mit CPU2 Processor Board

ohne Eingangs- und Ausgangskarten bestückt

max. 9x9 bei DVI-D Single Link oder HDMI

max. 4x4 bei DVI-D Dual Link

Hybrid-Architektur für HDCP- und nicht HDCP kompatible Ein- und Ausgangskarten

bestückbar mit DVI-D, DVI-over-CAT5, DVI-over-Fiber- oder HDMI-Ein- und Ausgangskarten

non-blocking Architektur

keine Schaltverzögerung – Null Frame delay

mit Kabelkompensation bis zu 60m**, Reclocking der Ausgänge*

eingebautes Advanced EDID Management mit 100 Speicherplätzen**

HDCP kompatibel, HDCP-key counter, HDCP key cashing

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Diplay angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Frame Detector und Signalanalyse über CPU2 möglich

Single-Link, 1,65 Gb / s-DVI-D-Übertragung

1920x1200 oder 2048x1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

Auflösung bei Dual Link bis 3840x2400, 4K

Unterstützung von aktiven Fibertransmittern an den Ausgängen*

(*je nach verwendeter Ausgangskarte; **je nach verwendeter Eingangskarte)

Frontplatten-Bedienelemente und LCD Menü

Presetspeicher

Steuerung über RS232 /RS 422

Multiple TCP/IP LAN Connection

Steuerung über eingebauten Webserver

Steuerung Bedieneinheit über USB

Vista Spyder und Barco Encore kompatibel

EDID-Routing - erweiterte EDID mit EDID-Emulation über Webinterface oder externe    Steuerapplikation

Anschlüsse:

Eingänge: 8er-Eingangskarte für DVI, HDMI, analog VGA, SDI, 3G-SDI, S/PDIF, analog Audio Signale über Kupferleitungen, Fiberoptic oder Twisted Pair Kabel

Ausgänge: 8er-Ausgangskarte für DVI, HDMI, analog VGA, SDI, 3G-SDI, S/PDIF, analog Audio Signale über Kupferleitungen, Fiberoptic oder Twisted Pair Kabel

Leistung: 230 V IEC

RS-232 oder 422: 9p Sub-D Buchse

Ethernet: RJ45

USB Anschluß

Technische Daten

Bit-Rate: 2,25 Gbit / Farbe

Auflösung: von 640x480 bis 1920x1200 oder 2K 2048x1080 deep, Dual Link bis 3840x2400, 4K
EDID : 50 Factory und 50 User Speicher

EDID Emulation: 256 byte Extended EDID v 1.3

Ethernet: RJ45, 10Base-T oder 100Base TX (Autosensing)

Eingebautes Webinterface zur Steuerung, oder externe Steuersoftware

RS232/422: 9PIN-Sub D, 9600 Baud, RX,TX

Stromversorgung: 110-230V 50 .. 60 Hz, 19Watt

Abmessungen: 5U Rack, 482(440)x176,5x300mm

Gewicht: 9,8kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-FR9

Vertrieb: Videlco Europe Limited - Ratingen