Lightware PSUx10-200-5V

Netzteil mit 10 Ausgängen

Merkmale:

Stromversorgung für bis zu 10 Lightware-Geräte wie TP-, TPS- und OPT-Extender sowie Distribution Amps und EDID-Manager V4 mit 100,000 Stunden MTBF-Wert. in einem 1-HE-Rack-Gehäuse aus Metall. Das Gerät bietet 5-V-Gleichstromausgänge. Das 1-HE-Rack-Gehäuse ist aus Metall und verfügt über zwei Ventilatoren zur Kühlung. Schutzschaltungen gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung sind integriert.

- 10 DC-Ausgänge

- Nennleistung 200 W

- DC-Ausgangsspannung 5 V

- Nennstrom pro-Ausgang 2,5 A

- Max. Eingangswechselstrom 2,2 A/115 V AC; 1,2 A/230 V AC

- MTBF (min.) 108,4 Khrs

- 2 Lüfter

- Lüfter Größe 40 x 40 x 20 mm

- Eingangsspannungsbereich 90 ~ 264 V AC

- Eingangsfrequenzbereich 47 ~ 63 Hz

- Betriebstemperatur -20 ~ +70 ° C

- 1HE-Rack-Höhe

- Metall-Gehäuse

- Abmessungen 446 (482) W x 182 x 43,9 mm H

- Gewicht 2,87 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: PSUx10-200-5V

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen