| Dual DVI Scaler |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Dual Scaler/Videowall-Scaler mit zwei DVI-I-Eingängen, einem DVI-I-Ausgang, RS-232-Interface und internem Logospeicher. Das Gerät besitzt zwei voneinander unabhängige Scaler, die die Eingangssignale auf die gewünschte Auflösung skalieren. Ein zusätzlicher Scaler befindet sich am Ausgang. Die beiden Eingangssignale können seamless geschaltet oder als frei positionierbares Bild-im-Bild angezeigt werden. Für Videowall-Anwendungen kann ein beliebiger Bildausschnitt definiert werden. Als Überblendungen stehen Fade, Cut oder Wipe zur Verfügung. Zusätzlich kann ein Logo aus dem internen Speicher eingeblendet sowie das integrierte Chroma bzw. Luma Keying genutzt werden. Darüber hinaus kann das Gerät Audio aus einem HDMI-Eingangssignal de-embedden und unabhängig vom Video auf den Ausgang routen. Die Bedienung erfolgt über das Frontpanel oder den RS232-Anschluss. Mit der windowsbasierten Steuersoftware als Bedienoberfläche kann der Dual DVI Scaler konfiguriert und gesteuert werden. Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und bleiben erhalten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Alternativ können Presets über die Steuersoftware verwaltet werden. Anschlüsse: 2x DVI-I-Eingang 1x DVI-Ausgang RS-232 9p Sub-D Buchse Eingänge: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Horiz. Scan Rate 150kHz HDMI und HDCP-kompatibel Ausgänge: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Sampling Rate 162 MHz vertikale Wiederholfrequenz einstellbar bis 250Hz Größe und Position einstellbar HDMI und HDCP-kompatibel Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC Abmessungen: 30x200x90 mm Gewicht: 0,52 kg |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | C2-750 | ... | ... | ... |