| Analog-/digital-Video- und Audio-Universal-Kreuzschiene |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Modular bestückbare DVI-U- (DVI-D, HDMI, YUV, YPbPr, RGBHV, RGBS, YC, CV), 3G-SDI- und HD-SDI-Kreuzschiene 16 AV-Steckplätze für Ein- und Ausgangskarten drei Steckplätze für Datenmodule ohne Ein- und Ausgangskarten bestückt Durch die freie Wahl der Ein- und Ausgangsmodule können Kreuzschienen in Konfigurationen von 2 x 24 bis 30 x 2 realisiert werden. Für die 16 AV-Steckplätze stehen DVI-U- (HDMI-/HDCP-kompatibel) und 3G-SDI-Eingangskarten mit je 2 Eingängen sowie HD-SDI-Eingangskarten mit 4 Eingängen zur Auswahl. Die Scaling-Ausgangsmodule für DVI-U und 3G-SDI haben je zwei Ausgänge. Es kann jede beliebige Ausgangsauflösung (Up-, Down- und Cross-Konvertierung) eingestellt werden. Über ein Dual-Vorschaumodul können alle Ein- und Ausgangssignale zur Überprüfung angeschaut werden. Über ein Audiomodul können Audiosignale frei geroutet werden. Für HDMI und SDI wird eine Audio-De-/Embedding-Funktion unterstützt. Ein embedded Audiosignal kann vom Videosignal innerhalb der Kreuzschiene abgetrennt werden, wodurch Audio- und Videosignale von einer Quelle zu verschiedenen Ausgängen umgeschaltet werden können. Die Scaling-Ausgangsmodule ermöglichen Up-, Down- und Cross-Konversion zwischen den verschiedenen digitalen oder analogen Signalarten. Die Bedienung erfolgt über über den RS232- oder RS422-Steuerungsanschluss, USB oder über Ethernet. Mit der windowsbasierten Steuersoftware als Bedienoberfläche kann die Kreuzschiene konfiguriert und gesteuert werden. Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und bleiben erhalten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ein redundantes Netzteil ist als Option erhältlich. Anschlüsse: 16x AV-Steckplatz für Ein- oder Ausgangskarte 3x Datenmodul RS-232,422 9p Sub-D Buchse Ethernet RJ45 USB Typ B Eingang: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Horiz. Scan Rate 150 kHz HDMI- und HDCP-kompatibel Ausgang: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 1920x1080, HD bis zu 1080p@60Hz max. Sampling Rate 162 MHz vertikale Wiederholfrequenz einstellbar bis 250Hz Größe und Position einstellbar HDMI- und HDCP-kompatibel unterstützte HD Auflösungen 720p (1280x720) @ 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz 1035i (1920x1035) @ 59,94, 60 Hz 1080i (1920x1080) @ 50, 59,94, 60 Hz 1080p (1920x1080) @ 23,98, 24, 25, 39,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz 3G-, HD-, SD-SDI SMPTE259M-C, 270 Mbps<0,1Ul Jitter, SD-SDI Video 525/625 SMPTE292M, 1.485/1.4835 Gbps<0,2 Ul Jitter, HD-SDI Video 720p, 1035i, 1080i, 1080p SMPTE424M, 2.97/2.967 Gbpc<0,3 Ul Jitter, 3G-SDI Video 1080p @ 60/59,94Hz SMPTE272M-2400, 8 Stereo 24bit Audio, SD-SDI Audio SMPTE299M-2004, 8 Stereo 24bit Audio, 3G-/HD-SDI Audio Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC Abmessungen: 178x482x334 mm Gewicht: 15 kg |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | CORIOmatrix C3-340 | ... | ... | ... |