| Video-Wall-Controller |  |
| --- | --- |
|  | Video-Wall-Controller mit einem DisplayPort-1.2-, zwei HDMI-1.4-Eingängen und vier HDMI-1.4-Ausgängen Der interne Scaler verarbeitet Videosignale bis max. UHD (3840x2160@60Hz) und erlaubt individuelle Anordnungen von bis zu vier Video-Wall-Displays. Über den Durchschleifausgang lassen sich weitere Video-Wall-Controller anschließen. Funktionen: Zuschneiden, Skalieren für jedes Video-Wall-Display jedes Ausgangsbild kann unabhängig gespiegelt oder um 90°, 180° oder 270° rotiert werden, um hoch- und querformatige Monitore gleichermaßen zu unterstützen Korrektur der Rahmenbreiten und –höhen der Video-Wall-Displays HDCP-Unterstützung Mit dem Wall-Designer lässt sich eine Vielzahl von Monitoren hinzufügen, die in verschiedensten Anordnungen aufgebaut werden können. Dabei lassen sich alle Fx4-Geräte sofort entweder über USB oder Netzwerk-Ports programmieren. Technische Daten: Video-Eingänge: 1 x DisplayPort 1.2 (2160p/60 bis zu 616 MP/s) 2 x HDMI 1.4 (2160p/30 bis zu 297 MP/s) Video Ausgänge: 4 x HDMI 1.4 (1080p/60 bis zu 165 MP/s), 1 x Loop-through: DisplayPort 1.2 Abmessungen: 316 x 172 x42 mm Gewicht: 1,86 kg Betriebstemperatur: 0-35°C Interne Spannungsversorgung Lieferumfang: Datapath FX4/H Display Controller, USB-Kabel |  |
|  | Fabrikat: | Datapath |  |
|  | Produkt: | Fx4/H | ... | ... | ... |