| Koax-Kabel-Empfänger für HDMI-/DVI-HDCP-Signale |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Empfänger für die Übertragung von DVI-HDCP-/HDMI- und Audio-Signalen über eine bis zu 100 Meter lange 75 Ohm Koax-Leitung. Über den BNC-Daisy Chain Ausgang kann ein weiterer Empfänger angeschlossen werden. Features: 1 x BNC für 75 Ohm Koaxialkabel kein Delay zwischen Quelle und Senke Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p max. Auflösung WUXGA/QWXGA (reduced Blanking) HDCP konform max. Übertragungsstrecke bis zu 100 m externe Spannungsversorgung Anti-Snow Wenn beim HDCP-Handshake zwischen Quelle und Senke Probleme auftauchen, wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt bzw. eine beliebige Farbe ausgegeben. Empfänger: 1 x BNC 75 Ohm 1 x HDMI HDCP 1.4 1 x analog Audio 3,5 mm Klinke 1 x RS232 9-pin-Sub-D 1x BNC 27 Ohm für Daisy Chain Spannungsversorgung externes 5 Volt Netzteil, verriegelbar |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | COS-R100HD-B | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |  |  |