| Modulare Digitale Kreuzschiene für bis zu 32 x 32 digitale Ein- und Ausgänge. |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale Digitale Kreuzschiene für Bild- und Audiosignale mit frei bestückbaren Ein- und Ausgangs-Modulen für bis zu 32 Ein- und 32 Ausgänge. Alle Bild- und Audiosignale sind latenz- und kompressionsfrei zu übertragen. Ausgangs-Module mit integrierten Scalern sollen optional nutzbar sein. Die Übertragung der Signale erfolgt über Kupferkabel (HDMI/DVI), CATx-Kabel (HDBaseT) oder Glasfaserleitungen (Multimode oder Singlemode). EDID EDID kann im Gerät für jeden Input individuell mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden. Display-EDID kann alternativ ausgelesen und den Quellen zur Verfügung gestellt werden. Input-/Outputsignale, Eingangssignalerkennung Je Eingang werden für bis zu 50 Quellen Konfigurations-Parameter für Geometrie, Bildeinstellungen, Signalart und Audio automatisch in einer Tabelle abgelegt und bei Wiedereinstecken der jeweiligen Quelle abgerufen. Audio Audiosignale werden embedded über die DVI/HDMI, HDBaseT oder Glasfaser-Eingänge (max. 8 Kanäle) eingespeist. Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über HDMI-, HDBaseT- oder Glasfaser-Ausgänge (embedded). Scan Converter/Scaler Eingangssignale können bis auf max. QWXGA bzw. 1080p skaliert werden. Pseudo Seamless-Switching (ein schwarzer bzw. farbiger Frame beim Signalwechsel) Scan Converter mit Aspect Ratio Holding Funktion, Picture Adjusting Funktion (Helligkeit, Kontrast, Display-Position, Display-Größe) Cable EQ HDMI-Inputs und -Outputs sind mit Equalizern zur Kompensation von Dämpfungsverlusten bei langen Kabeln ausgestattet. Input Off Check Die Ausgänge können bei Ausfall des Eingangssignals automatisch ein Synchronisations-Signal und eine beliebige Farbe ausgeben oder das Signal komplett abschalten. Anti-Snow Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt und eine beliebige Farbe ausgegeben. Key Lock, Security Lock Die Funktion der Frontpanel-Taster kann deaktiviert werden, um ein versehentliches Schalten zu vermeiden. Die Command-Control-Taster werden automatisch nach 30 Sek. Nichtbetätigung deaktiviert. Web Browser Control Auf alle Funktionen des Frontpanels kann über die eingebaute Weboberfläche zugegriffen werden. Control Software Die Einstellung und Steuerung des Geräts ist komplett über eine windowskompatible Software möglich. Externe Steuerung Die Steuerung ist von einer externen Mediensteuerung via IP oder RS-232 möglich. Eingänge: Bis zu 32 Eingänge lassen sich nutzen. Eingangskarten mit 4-Eingängen, frei konfigurierbar mit je 4 x DVI/HDMI-, HDBaseT- oder Glasfaser (Multimode oder Singlemode)-Anschluss, Audio embedded 1 x RS-232 (Sub-D 9-Pin, bidirektional) 1 x LAN (RJ45, bidirektional) 1 x Netzspannung (IEC 60320-C13) Optional bei redundantem Netzteil 1 x Netzspannung (IEC 60320-C13) Ausgänge: Bis zu 32 Ausgänge lassen sich nutzen. Ausgangskarten mit 4-Ausgängen, frei konfigurierbar mit je 4 x DVI/HDMI-, HDBaseT- oder Glasfaser (Multimode oder Singlemode)-Anschluss, Audio embedded oder mit je 2 x „scaled out“ DVI/HDMI-, HDBaseT- oder Glasfaser (Multimode oder Singlemode)-Anschluss, Audio embedded Spezifikationen: HDMI 30 Bit/Pixel Deep Color (10 Bit/Component)/DVI 1.0 Eingangsauflösungen: VGA bis QWXGA (WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking), 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Ausgangsauflösungen: VGA/SVGA/XGA/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/Quad-VGA/SXGA/WXGA(1360x768)/WXGA(1366x768)/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/VESA1080/WUXGA/QWXGA (VESA1080/WUXGA/QWXGA mit Reduced Blanking), 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p Multi Channel Linear PCM Audio bis 8 Kanäle, 32-192 kHz, 16/24 Bit, -20dBFS Referenzpegel, 0dBFS max. Ausgangspegel 19“-Gehäuse mit 5 HE |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | FDX-32 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – ˜Ratingen |  |  |  |