| HDBaseT-Long-Reach-Empfänger für die Langstreckenübertragung von HDMI-Signalen bis 4K@60Hz über ein Twisted-Pair-Kabel. |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale Empfänger für die Übertragung von HDMI-1.4-, RS232- und LAN-Signalen über ein bis zu 150 Meter langes, geschirmtes CATx-Kabel. Der Sender entspricht den Anforderungen der HDBaseT-Alliance und unterstützt den Long Reach Mode. Videosignale werden mit einer Auflösung von bis zu 4K@60Hz übertragen. Das Gerät ist HDCP-1.4-/2.2-konform. EDID, HDCP und CEC werden „pass through“ weitergeleitet. Eingänge 1 x HDBT RJ-45 1x RS-232 (Sub-D 9-Pin, bidirektional) 1 x LAN (RJ45, bidirektional) 1 x Stromversorgung, externes Netzteil, 5 Volt, 2 A, 10 Watt Ausgänge 1 x HDMI A 19-PIN, HDCP 1.4/2.2 pass through, CEC Spezifikationen Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p,4K, VGA bis 4K, bis 4K@60Hz (4:2:0, 24 bit) Farbtiefe: 24 bit, 30 bit, 36 bit Deep Color TMDS-Datenrate: 0,75 bis 10,2 Gbps Multi-Channel Linear PCM bis 8 Kanäle, Sample-Frequenz 32 bis 192 kHz bei 16 bit bis 24 bit (embedded Audio) Kabeltypen: CAT5E HDC/UTP/STP, CAT6 UTP/STP Übertragungslängen: 100 m bei 4K mit CAT5E HDC/STP, CAT6 STP, 150 m im Long Reach Mode |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | HDC-RH100-D | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |