| Digitaler Twisted-Pair-Verteiler mit zwei RJ45-Ausgängen. |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: HDBaseT Daisy-Chain-Verteiler mit zwei Daisy-Chain RJ45-Ausgängen zur Verteilung von HDBaseT-Signalen über ein bis zu 60 Meter langes, geschirmtes CATx-Kabel zu den Empfängern. Der Verteiler entspricht den Anforderungen der HDBaseT-Alliance. Er überträgt Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Unterstützt werden die HDMI-Spezifikationen. Das Gerät ist HDCP 1.4-konform. EDID, HDCP und CEC werden „pass through“ durchgeleitet. EDID: EDID kann im Gerät mit den Parametern Auflösung, Farbtiefe, Audioformat und Audiokanäle/Lautsprecherkonfiguration generiert werden Anti-Snow: Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern Handshake wiederholt und eine beliebige Farbe ausgegeben Connection Reset: Für den HDMI-Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Eingänge: 1 x HDBT RJ-45 1 x Netzspannung (IEC 60320-C13) Ausgänge: 2 x HDBT RJ-45 (Daisys Chain) Spezifikationen: Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, 7 Segment LED Statusanzeige |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | HDC-S200 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |