| Multiformat Twisted-Pair-Kabel-Sender für die Übertragung von digitalen und analogen Bild- und Tonsignalen. |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Sender für die Übertragung von HDMI-, VGA-, YUV-, YC-, CV-, Audio- und LAN-Signalen über ein bis zu 100 Meter langes, geschirmtes CATx-Kabel. Der Sender entspricht den Anforderungen der HDBaseT-Alliance. Er unterstützt Videosignale mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Unterstützt werden die HDMI-Spezifikationen. Das Gerät ist HDCP 1.4- konform. EDID, HDCP und CEC werden „pass through“ durchgeleitet. Automatisches Switching: Eingänge werden automatisch umgeschaltet, sobald ein Signal anliegt Priorität kann für jeden Eingang festgelegt werden Anti-Snow: Bei nicht erfolgreichem HDCP-Handshake zwischen Quelle und Switcher wird an angeschlossenen Displays kein Schnee angezeigt, sondern der Handshake wiederholt und dabei eine beliebige Farbe ausgegeben. Connection Reset: Für jeden Ausgang kann zur Problembeseitigung das Ab- und Wiederaufstecken des Kabels simuliert werden. Eingänge: 1 x HDMI A 19-Pin, HDCP 1.4 Pass through, CEC 1x universal analog für VGA, YUV, YC, CV 1x analog Audio stereo (L/R), unsymmetrisch 1 x RS-232 (Sub-D 9-Pin, bidirektional) 1 x LAN (RJ45, bidirektional) 1 x Stromversorgung, externes Netzteil, 12Volt, 3A, 36Watt Ausgänge: 1 x HDBT RJ-45 Spezifikationen: Auflösungen: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p,VGA bis QWXGA Automatische Umschaltung Audio embedded LAN bidirektional |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | HDC-TH200 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |