| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Audio-Bridge zur Konvertierung von Embedded-Audio aus dem IP-NINJAR-Netzwerk in Dante-Audio und umgekehrt. Empfängt bis zu vier Stereo-Audio-Streams von IP-NINJAR-Sendern und gibt sendet diese als acht Mono-Kanäle im Dante-Audio-Format aus. Empfängt bis zu acht Mono-Kanäle im Dante-Audio-Format sendet diese als vier Stereo-Audio-Streams im IP-NINJAR-Format. Dante-Audio eingebettet in HDMI-Signal am IP-NINJAR-Empfänger IP-Ninjar Control Box ermöglicht die Konfiguration, Steuerung und Überwachung des Systems (Sender und Empfänger) steuerbar via Control Box per RS-232 und IP Eingänge, Ausgänge: 1 x Dual LC Multimode Fiber (IP-NINJAR-Protokoll, bidirektional) 2 x RJ-45 (Dante Primary und Secondary, bidirektional) Spezifikationen: Audio IP-NINJAR: Sampling-Frequenz 48 kHz, Sampling-Bittiefe 24 bit, max. Anzahl Audio-Streams 4, max. Anzahl Audio-Kanäle 8 Audio Dante: Sampling-Frequenz 48 kHz, Sampling-Bittiefe 24 bit, max. Anzahl Audio-Kanäle 8 Glasfaseranschluss: Duplex, SFP+ Modul (2 LC-Konnektoren), PC empfohlen, max. Übertragungslänge 300 m (OM3) Dante: RJ-45 Cat. 5e/6/6a, max. Übertragungslänge 100 m Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A Abmessungen: 210 × 30 × 100 mm, ½ 19“ Breite Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | NJR-AB08DAN | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |