| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Control Box zur Konfiguration, Steuerung und Überwachung aller Sender und Empfänger Automatische Erkennung von IP-Ninjar-Sendern und -Empfängern innerhalb eines Netzwerks Benennung und Gruppierung der Endpunkte Einstellung des Switching-Modes (Genlog oder Fast Switching) Konfiguration von Videowalls und Multiview-Anzeige Erstellung und Speicherung von Presets integrierte Web-GUI per Browserzugriff lokal oder über Netzwerk Steuerbar per IP Übersetzung und Weitergabe von Befehlen einer externen Mediensteuerung an Endpunkte Spezifikationen: Max. 512 Endpunkte Max. 32 Gruppen Max. 256 Presets Max. Videowallgröße 5 x 5 RS-232: Full duplex bis zu 115.2 kbps LAN: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A, 36 W Leistungsaufnahme: 16 W Abmessungen: 210 × 44 × 150 mm, ½ 19“ Breite Gewicht: 1,2 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | NJR-CTB | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb | Videlco Europe GmbH – Ratingen |  |  |  |