| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Sender für die Übertragung von HDMI-2.0-Signalen unterstützt 4K/UHD 4:4:4 (HDR) bei 60 Hz über 10Gb-Ethernet-IP-Switches einsetzbar für Matrix-, Videowall- und Multiview-Konfigurationen nahezu latenzfreie Übertragung von unkomprimiertem Video (Pixel-zu-Pixel) unterstützt HDMI 2.0 und HDCP 1.4/2.2 unterstützt GbE, RS-232 und TCP/IP EDID-Emulation Connection Reset IP-NINJAR Control Box ermöglicht die Konfiguration, Steuerung und Überwachung des Systems (Sender und Empfänger) steuerbar per RS-232 und IP Eingänge: 1 x HDMI 1 x Terminal Block 5-Pin (Audio, analog stereo, symmetrisch) 1 x RJ-45 (LAN, bidirektional) 1 x D-Sub, 9-polig (RS-232, bidirektional) Ausgänge: 1 x HDMI (Vorschau) 1 x Einschubschacht für Fiber-SFP (IP-NINJAR-Protokoll, bidirektional) Spezifikationen: HDMI 2.0, DVI 1.0, 24 bit/30 bit/36 bit Deep Color, HDCP 1.4/2.2, HDR, TMDS Single Link, Dot clock: 25 MHz to 600MHz, TMDS clock: 25 MHz bis 300 MHz, TMDS Datenrate: 0.75 Gbps bis 18 Gbps Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K, VGA, SVGA, XGA, WXGA (1280x768), WXGA (1280x800), Quad-VGA, SXGA, WXGA (1360x768), WXGA (1366x768), SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, VESA1080, WUXGA QWXGA, 4K Audio digital: Multi-channel linear PCM, max. 8 Kanäle, Sampling Freq. 32 kHz bis 192 kHz, 16 bit, 24 bit, Referenzpegel -20 dBFS, max. Eingangspegel 0 dBFS Audio analog: Impedanz 48 kΩ symmetrisch/24 kΩ unsymmetrisch, Referenzpegel -10 dBu, max. Eingangspegel +10 dBu Glasfaseranschluss: Einschubschacht für SFP+-Modul (2 LC-Konnektoren), PC empfohlen (Multimode), SPC unterstützt (Singlemode), APC nicht unterstützt (Singlemode), max. Übertragungslänge 300 m (OM3)/10 bzw. 40 km (OS1) RS-232: Full duplex bis zu 115.2 kbps LAN: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A, 36 W Leistungsaufnahme: 18 W Abmessungen: 210 × 30 × 140 mm, ½ 19“ Breite Gewicht: 1 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | NJR-T01UHD | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |