| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Sender für die Übertragung von vier HDMI-1.4-Signalen unterstützt 4 x FullHD 4:4:4 bei 60 Hz über 10Gb-Ethernet-IP-Switches einsetzbar für Matrix-, Videowall- und Multiview-Konfigurationen nahezu latenzfreie Übertragung von unkomprimiertem Video (Pixel-zu-Pixel) integrierter Scan Converter unterstützt HDMI 1.4 und HDCP 1.4 unterstützt GbE, RS-232 und TCP/IP EDID-Emulation HDMI Cable EQ IP-Ninjar Control Box ermöglicht die Konfiguration, Steuerung und Überwachung des Systems (Sender und Empfänger) steuerbar per RS-232 und IP Eingänge: 4 x HDMI 1 x CAT RJ45 (LAN, bidirektional) 1 x RS-232 (bidirektional) Ausgänge: 1 x Dual LC Singlemode Fiber Spezifikationen: HDMI, DVI 1.0, HDCP 1.4, 24 bit Color Depth, HDCP 1.4, TMDS Single Link, Dot clock: 25 MHz to 225 MHz, TMDS Clock: 25 MHz bis 300 MHz, TMDS Datenrate: 0,75 Gbps bis 6,75 Gbps Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K, VGA, SVGA, XGA, WXGA (1280x768), WXGA (1280x800), Quad-VGA, SXGA, WXGA (1360x768), WXGA (1366x768), SXGA+, WXGA+, WXGA++, UXGA, WSXGA+, VESA1080; WUXGA und QWXGA mit Reduced Blanking Audio digital: Multi-channel linear PCM, max. 8 Kanäle, Sampling Freq. 32 kHz bis 192 kHz, 16 bit, 24 bit, Referenzpegel -20 dBFS, max. Eingangspegel 0 dBFS Glasfaseranschluss: Duplex, SFP+ Modul (2 LC-Konnektoren), UPC empfohlen, SPC unterstützt, APC nicht unterstützt, max. Übertragungslänge 10 km (OS1) HDMI: max. 30 m (EQ) RS-232: Full duplex bis zu 115.2 kbps LAN: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Scan Conversion: Motion adaptive I/P Conversion, Aspect Ratio Control Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A, 60 W Leistungsaufnahme: 33 W Abmessungen: 210 × 44 × 140 mm, ½ 19“ Breite Gewicht: 1,9 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | NJR-T04HD-SM | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |