| 4k@60Hz DVI/HDMI multimode Fiber-Optic Sender |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Sender für die Übertragung von 4k@60Hz, 4:2:0 DVI-HDCP-/HDMI- Gigabit Ethernet- und RS232-Signalen über sehr lange Strecken über eine Multimode-Glasfaser. HDCP und CEC werden durchgeleitet. Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert. Features: 2 x LC für eine 50/125 Multimode-Glasfaser kein Delay zwischen Quelle und Senke externe Spannungsversorgung max. Auflösung QWXGA (2048x1152) Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p, 4k max. Übertragungsstrecke 150 m bei OM3 Faser Sender: 1 x HDMI HDCP 1.4 1 x Gigabit Ethernet RJ 45 1 x RS232 9-pin-Sub-D Multimode SFP mit 2 x LC-Anschluß Spannungsversorgung externes 5 Volt Netzteil |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | OPF-TH 2000-MM | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |