| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Thumbnail-Previewer für das Videoausgangssignal eines IDK NJR-R01UHD mit Streaming-Encoder Videoausgangssignal eines NJR-R01UHD wird periodisch gecaptured und als Thumbnail angezeigt Anzeige von maximal 10 x 10 Bildern gleichzeitig max. 128 Patterns können abgespeichert werden Integriertes H.264-Encoding und Unicast-/Multicast-Streaming steuerbar per Web-GUI Eingänge: 1 x HDMI Ausgänge: 2 x HDMI 4 x USB 3.0 2 x CAT RJ45 (LAN, bidirektional) Spezifikationen: Eingangsauflösung: max. 1920x1080@60Hz Aausgangsauflösung: max. 3840x2160@30Hz Protokolle: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, ICMP, DHCP Capture-Intervall: 3 - 600 s Capture-Format: .jpg Encoding-Bitrate: 8 Mbps RS-232: Full duplex bis zu 115.2 kbps LAN: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (Auto Negotiation), Auto MDI/MDI-X Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3 A Leistungsaufnahme: 18 W Abmessungen: 210 × 44 × 150 mm Gewicht: 1,5 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | PRV-100 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |