Lightware HDMI-TP-RX100RA

Digital-Video- und Audio-Receiver mit Audio-Deembedding und RS-232-Übertragung über Twisted-Pair-CAT-Kabel

Merkmale:

Empfänger für DVI- oder HDMI-Signale mit embedded Audio und HDCP-Verschlüsselung über CAT5, CAT6 oder CAT7 Twisted-Pair-Kabel, integrierter Audio-Deembedder, RS-232-Übertragung

HDMI-1.3a- und HDCP1.1-kompatibel

Automatischer Kabelausgleich

Null Frame-Delay

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

Deep Color und 3D

Spannungsversorgung durch Netzteil oder Remote-Power

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

Kabellänge bis 65 m mit CAT7 bei einer Auflösung von 1920x1080@60Hz

kompatibel zum UMX-TP-TX100R Universal-Transmitter sowie den TP-Ein- und Ausgangskarten der modularen Hybrid-Matrixen MX-FR-xx

Anschlüsse:

1x HDMI

1x S/PDIF (RCA)

2x RJ45

1x Sub-D-9

1x locking DC

1x USB mini

Stromversorgung: DC 12V 1A

Abmessungen: 100,4 x 67,6 x 26 mm

Gewicht: 0,23 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: HDMI-TP-RX100RA

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen