Lightware HDMI-TP-TX-/RX-95

HDMI-/DVI-, Ethernet-, RS232- und IR-Übertrager-Set über ein Twisted-Pair-CAT-Kabel für extrem weite Distanzen (bis 170m)

Merkmale:

HDMI-Übertragung über Twisted-Pair-Kabel

tansparenter EDID-Support

Null Frame-Delay

HDCP-kompatibel

unterstützt HDMI 1.4 und 3D-Video bis zu 10.2Gbps

überträgt Auflösungen bis 4K sowie 3D-Signale mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate

keine Video-/Audio-Kompression

Bidirektionale RS232-Übertragung

Bidirektionale IR-Übertragung

max. Kabellänge bei CAT7 AWG23 beträgt 170 m (max. Pixelclock: 148,5 Mhz), Long-Reach-Firmware erforderlich

Spannungsversorgung über Netzteil oder Remote-Power

Mögliche Kabellängen (Auto/LR Link Mode):

| Auflösung | Pixel-Taktfrequenz | CAT5e AWG24 | CAT7 AWG26** | CAT7 AWG23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024x768@60Hz | 65 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
| 1280x720p@60Hz | 73,8 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
| 1920x1080p@60Hz / 24bpp | 148,5 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
| 1920x1200@60Hz | 152,9 MHz | 100 m / NA | 90 m / NA | 120 m / NA |
| 1600x1200@60Hz | 162 MHz | 100 m / NA | 90 m / NA | 120 m / NA |
| 1920x1080@60Hz / 36bpp | 223,6 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
| 3840x2160@30Hz UHD | 297 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
| 4096x2160@30Hz 4K | 297 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |

* mit Long-Reach-Firmware, unterstützt Pixel-Taktfrequenzen bis 148,5 MHz.

** mögliche Kabellängen sind 20% kürzer bei Nutzung von Remote-Power, AWG 26-Kabel sind für Remote-Power nicht empfohlen

Anschlüsse: 	HDMI für Ein- und Ausgang

RJ45 für TX u. RX, Ethernet

3,5 mm 1/8“ Mini-Klinke für IR

D-Sub 9-pol. für RS232

12 Volt DC

Abmessungen	100,4 x 100,4 x 26 mm

Produktgewicht: 0,33 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: HDMI-TPS-TX95, HDMI-TPS-RX95

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen