Lightware MODEX Frames

Lightware MODEX-F15-OPTM-TX

Optisches Multimode Transmitter Frame

Merkmale:

Optisches Transmitter Frame zur Übertragung von Video-, Audio- und Daten-Signalen über eine Multimode Glasfaser. Bietet einen Slot für Video Module und zwei Slots für Interface Module.

Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

Fiber Optic Transmitter Frame

1x multimode LWL Ausgang

1x Ethernet Eingang

1x USB K + M Eingang

Advanced EDID Management

speichert 100 EDID Presets, 50 werksseitig vorgegeben, 50 Benutzer speicherbare Presets

bis zu 300m Reichweite

10/100 Mbit/s Ethernet

USB KVM

LC duplex Anschlüsse

integriertes Netzteil

kompatibel zu den LWL-Eingangskarten der modularen 25G-Matrixen 25G-OPTM-IB-xx

Bedienung über Frontpanel, IP oder Webinterface

LED-Statusanzeige

Anschlüsse: 	IEC Anschluss

Tyco ODVA LC-duplex

RJ45 für Ethernet

USB-B

Stromversorgung: 	110-230V IEC

Abmessungen: ½ 19”, 221 x 42,5 x 240 mm

Produktgewicht: 2 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-F15-OPTM-TX

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-F15-OPTS-TX

Optisches Singlemode Transmitter Frame

Merkmale:

Optisches Transmitter Frame zur Übertragung von Video-, Audio- und Daten-Signalen über eine Singlemode Glasfaser. Bietet einen Slot für Video Module und zwei Slots für Interface Module.

Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

Fiber Optic Transmitter Frame

1x singlemode LWL Ausgang

1x Ethernet Eingang

1x USB K + M Eingang

Advanced EDID Management

speichert 100 EDID Presets, 50 werksseitig vorgegeben, 50 Benutzer speicherbare Presets

bis zu 10km Reichweite

10/100 Mbit/s Ethernet

USB KVM

LC duplex Anschlüsse

integriertes Netzteil

kompatibel zu den LWL-Eingangskarten der modularen 25G-Matrixen 25G-OPTS-IB-xx

Bedienung über Frontpanel, IP oder Webinterface

LED-Statusanzeige

Anschlüsse: 	IEC Anschluss

Tyco ODVA LC-duplex

RJ45 für Ethernet

USB-B

Stromversorgung: 	110-230V IEC

Abmessungen: ½ 19”, 221 x 42,5 x 240 mm

Produktgewicht: 2 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-F15-OPTS-TX

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-F15-OPTM-RX

Optisches Multimode Receiver Frame

Merkmale:

Optisches Receiver Frame zum Empfang von Video-, Audio- und Daten-Signalen über eine Multimode Glasfaser. Bietet einen Slot für Video Module und zwei Slots für Interface Module.

Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

Fiber Optic Receiver Frame

1x multimode LWL Eingang

1x Ethernet Eingang

2x USB K + M Eingang

Advanced EDID Management

speichert 100 EDID Presets, 50 werksseitig vorgegeben, 50 Benutzer speicherbare Presets

bis zu 300m Reichweite

10/100 Mbit/s Ethernet

USB KVM

LC duplex Anschlüsse

integriertes Netzteil

kompatibel zu den LWL-Ausgangskarten der modularen 25G-Matrixen 25G-OPTM-OB-xx

Bedienung über Frontpanel, IP oder Webinterface

LED-Statusanzeige

Anschlüsse: 	IEC Anschluss

Tyco ODVA LC-duplex

RJ45 für Ethernet

2x USB-A

Stromversorgung: 	110-230V IEC

Abmessungen: ½ 19”, 221 x 42,5 x 240 mm

Produktgewicht: 2 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-F15-OPTM-RX

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-F15-OPTS-RX

Optisches Singlemode Receiver Frame

Merkmale:

Optisches Receiver Frame zum Empfang von Video-, Audio- und Daten-Signalen über eine Singlemode Glasfaser. Bietet einen Slot für Video Module und zwei Slots für Interface Module.

Durch die galvanische Trennung zwischen Quelle und Senke werden Potentialunterschiede und Brummstörungen eliminiert.

Fiber Optic Receiver Frame

1x multimode LWL Ausgang

1x Ethernet Eingang

2x USB K + M Eingang

Advanced EDID Management

speichert 100 EDID Presets, 50 werksseitig vorgegeben, 50 Benutzer speicherbare Presets

bis zu 10km Reichweite

10/100 Mbit/s Ethernet

USB KVM

LC duplex Anschlüsse

integriertes Netzteil

kompatibel zu den LWL-Ausgangskarten der modularen 25G-Matrixen 25G-OPTS-OB-xx

Bedienung über Frontpanel, IP oder Webinterface

LED-Statusanzeige

Anschlüsse: 	IEC Anschluß

Tyco ODVA LC-duplex

RJ45 für Ethernet

2x USB-A

Stromversorgung: 	110-230V IEC

Abmessungen: ½ 19”, 221 x 42,5 x 240 mm

Produktgewicht: 2 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-F15-OPTS-RX

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-CON-NT-OPTM

Multimode Neutrik OpticalCON Anschluss Option

Merkmale:

Neutrik OpticalCON Anschluss für Optische Multimode Transmitter und Receiver Frames

Neutrik OpticalCON Anschluss Option

1x Neutrik OpticalCON multimode Anschluss

Anschlüsse: 	Neutrik OpticalCON

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-CON-NT-OPTM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-CON-NT-OPTS

Singlemode Neutrik OpticalCON Anschluss Option

Merkmale:

Neutrik OpticalCON Anschluss für Optische Singlemode Transmitter und Receiver Frames

Neutrik OpticalCON Anschluss Option

1x Neutrik OpticalCON singlemode Anschluss

Anschlüsse: 	Neutrik OpticalCON

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-CON-NT-OPTS

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX Video Module

Lightware MODEX-AV-DVIDL-IM

Dual Link DVI Eingangs Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Dual Link DVI Eingangsmodul zur Übertragung von Dual Link DVI Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

Dual-Link DVI Eingangsmodul mit einem DVI-D Eingang

1x DVI-D Eingang

Advanced EDID Management

max. Auflösung: 2560x1600 @ 60 Hz

Farbtiefe: 8 bit

3D Unterstützung

HDCP compliant

Anschlüsse: 	DVI-D

Produktgewicht: 100 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-DVIDL-IM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-DVIDL-OM

Dual Link DVI Ausgangs Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Dual Link DVI Ausgangsmodul zur Wiedergabe von Dual Link DVI Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

Dual-Link DVI Ausgangsmodul mit einem DVI-D Ausgang

1x DVI-D Ausgang

Advanced EDID Management

max. Auflösung: 2560x1600 @ 60 Hz

Farbtiefe: 8 bit

3D Unterstützung

HDCP compliant

Anschlüsse: 	DVI-D

Produktgewicht: 100 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-DVIDL-OM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-HDMI-DVI-IM

HDMI 1.3 und DVI Eingangs Modul

Merkmale:

HDMI 1.3 und Single Link DVI Eingangsmodul zur Übertragung HDCP geschützter HDMI- oder DVI-Signale. Es kann zwischen den beiden Eingangssignalen umgeschaltet werden. Belegt einen Video Modul Slot.

Eingangsmodul mit einem HDMI und einem DVI-D Eingang

1x HDMI Eingang

1x DVI-D Eingang

Advanced EDID Management

max. Auflösung: 1920x1200 @ 36bit, 1600x1200 @ 24bit

Farbtiefe: 36 bit (12bit pro Farbe)

Farbraum: RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2

embedded Audio

HDCP compliant

Anschlüsse: 	HDMI

DVI-D

Produktgewicht: 105 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-HDMI-DVI-IM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-HDMI-OM

HDMI Ausgangsmodul

Merkmale:

HDMI 1.3 Ausgangsmodul zur Wiedergabe von HDMI-Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

Ausgangsmodul mit einem HDMI Ausgang

1x HDMI Ausgang

Advanced EDID Management

max. Auflösung: 1920x1200 @ 36bit, 1600x1200 @ 24bit

Farbtiefe: 36 bit (12 bit pro Farbe)

Farbraum: RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2

embedded Audio

HDCP compliant

Anschlüsse: 	HDMI

Produktgewicht: 95 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-HDMI-OM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-DVI-IM

DVI Eingangs Modul

Merkmale:

DVI Eingangsmodul zur Übertragung von Single Link DVI-Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

Eingangsmodul mit einem Single Link DVI-D Eingang

1x DVI-D Eingang

max. Auflösung: 1920x1200

Advanced EDID Management

Anschlüsse: 	DVI-D

Produktgewicht: 95 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-DVI-IM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-DVI-OM

DVI Ausgangs Modul

Merkmale:

DVI Ausgangsmodul zur Wiedergabe von Single Link DVI-Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

Eingangsmodul mit einem Single Link DVI-D Ausgang

1x DVI-D Ausgang

max. Auflösung: 1920x1200

Advanced EDID Management

Anschlüsse: 	DVI-D

Produktgewicht: 95 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-DVI-OM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-AV-3GSDI-IM

3G-SDI Eingangs Modul

Merkmale:

3G-SDI Eingangsmodul zur Übertragung von 3G-SDI Signalen. Belegt einen Video Modul Slot.

3G-SDI Eingangsmodul mit einem 3G-SDI Eingang und zwei 3G-SDI Loop Ausgängen.

1x 3G-SDI Eingang

2x 3G-SDI Loop Ausgang

max. Auflösung: 1920x1080 @ 60 Hz

Farbtiefe: 20 bit

Unterstützte Videoformate: SD-SDI, HD-SDI und 3G-SDI

Embedded Audio

Anschlüsse: 	1x BNC (3G-SDI Eingang)

2x BNC (3G-SDI Ausgang)

Produktgewicht: 120 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-AV-3GSDI-IM

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX Interface Module

Lightware MODEX-IF-RS232

RS-232 Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Bidirektionales RS-232 Modul zur Übertragung und den Empfang von RS-232 Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

RS-232 Modul mit einem RS-232 Anschluss

1x RS-232

Unterstützte Baudraten: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200

bidirektional

Anschlüsse: 	SUB-D9

Produktgewicht: 60 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-RS232

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-2xRS232

Zweifach RS-232 Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Zweifach bidirektionales RS-232 Modul zur Übertragung und den Empfang von RS-232 Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

Zweifach RS-232 Modul mit zwei RS-232 Anschlüssen

2x RS-232

Unterstützte Baudraten: 9600, 14400, 19200, 38400, 75600, 115200

bidirektional

Anschlüsse: 	2x SUB-D9

Produktgewicht: 70 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-2xRS232

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-RS232-RS422

RS-232 und RS-422 Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Bidirektionales RS-232 und RS-422 Modul zur Übertragung und den Empfang von RS-232 und RS-422 Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

RS-232 und RS-422 Modul mit einem RS-232 und einem RS-422 Anschluss

1x RS-232

1x RS-422

Unterstützte Baudraten: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200

bidirektional

Anschlüsse: 	SUB-D9 (RS-232)

SUB-D9 (RS-422)

Produktgewicht: 70 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-RS232-RS422

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-RS232-IR

RS-232 und IR Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Bidirektionales RS-232 und IR Modul zur Übertragung und den Empfang von RS-232 und IR Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

Bidirektionales RS-232 und IR Modul mit einem RS-232 und einem IR-Eingang und -Ausgang.

1x RS-232

1x IR

Unterstützte Baudraten: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200

Unterstützte IR Frequenzen: 38 kHz

bidirektional

Anschlüsse: 	SUB-D9 (RS-232)

2x 3,5mm Stereo Klinke (IR IN, IR OUT)

Produktgewicht: 65 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-RS232-IR

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-ETH

Ethernet 10/100 Mbit Modul für MODEX Frames

Merkmale:

10/100 Mbit Ethernet Modul zur Übertragung von Ethernet. Belegt einen Interface Modul Slot.

Ethernet 10/100 Mbit Modul mit einem Ethernet Anschluss.

1x Ethernet

Datenrate: 10/100Base-T, full duplex mit autodetect

Unterstützte Protokolle: ARP, ICMP (ping), IP, TCP, DHCP, HTTP, SMTP, Telnet

Auto-MDIX

Anschlüsse: 	RJ-45 Buchse

Produktgewicht: 70 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-ETH

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-AUDIN

Digital und Analog Audio Eingangs Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Digital und Analog Audio Eingangsmodul zur Übertragung von digitalen und analogen Audio Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

Eingangsmodul mit einem SPDIF digital Audio Eingang und symmetrischem Stereo analog Audio Eingang

1x SPDIF IN

1x analog Stereo IN

SPDIF:

Unterstützte Abtastraten: 28 bis 96 kHz (Eingang), 16 bis 48 kHz (Ausgang)

Bitrate: 24bit

Analog Audio:

Abtastraten: 16 bis 96 kHz

max. Level: 4,4 Vp-p

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz ±1 dB

Verstärkung: -5 dB bis 19 dB

Eingangs Impedanz: 28 kΩ

Anschlüsse: 	1x RCA (SPDIF)

1x 5-Pol PHOENIX (analog Audio)

Produktgewicht: 80 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-AUDIN

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-AUDOUT

Digital und Analog Audio Ausgangsmodul für MODEX Frames

Merkmale:

Digital und Analog Audio Eingangsmodul zur Übertragung von digitalen und analogen Audio Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

Ausgangsmodul mit einem SPDIF digital Audio Ausgang und symmetrischem Stereo analog Audio Ausgang.

1x SPDIF OUT

1x analog Stereo OUT

SPDIF:

Unterstützte Abtastraten: 28 bis 96 kHz (Eingang), 16 bis 48 kHz (Ausgang)

Bitrate: 24bit

Analog Audio:

Abtastraten: 16 bis 96 kHz

max. Level: 4,4 Vp-p (6dBu)

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz ±1 dB

Verstärkung: +5 dB bis -73 dB und -∞

Ausgangs Impedanz: 1,2 kΩ

Anschlüsse: 	1x RCA (SPDIF Ausgang)

1x 5-Pol PHOENIX (analog Audio Ausgang)

Produktgewicht: 80 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-AUDOUT

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MODEX-IF-AUD

Bidirektionales Digital und Analog Audio Modul für MODEX Frames

Merkmale:

Bidirektionales Digital und Analog Audio Modul zur Übertragung von digitalen und analogen Audio Signalen. Belegt einen Interface Modul Slot.

Modul mit einem SPDIF digital Audio Eingang und Ausgang und symmetrischem Stereo analog Audio Eingang und Ausgang.

1x SPDIF IN

1x analog Stereo IN

1x SPDIF OUT

1x analog Stereo OUT

SPDIF:

Unterstützte Abtastraten: 28 bis 96 kHz (Eingang), 16 bis 48 kHz (Ausgang)

Bitrate: 24bit

Analog Audio:

Abtastraten: 16 bis 96 kHz

max. Level: 4,4 Vp-p (6dBu)

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz ±1 dB

Verstärkung: 	Eingang: -5 dB bis 19 dB

Ausgang:+5 dB bis -73 dB und -∞

Ausgangs Impedanz: 1,2 kΩ

Anschlüsse: 	2x RCA (SPDIF Eingang/Ausgang)

2x 5-Pol PHOENIX (analog Audio Eingang/Ausgang)

Produktgewicht: 90 g

Fabrikat: Lightware

Typ: MODEX-IF-AUD

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen