Lightware MX8x8 DVI-HDCP-Pro

DVI 8x8 Matrix mit HDCP

Merkmale:

- keine Schaltverzögerung – null Frame-Delay

- HDMI-1.3-, HDCP-1.1- und DVI-1.0-kompatibel

- Eingangssignal-Analyse/-Monitoring

- Signalanzeige – erkennt aktive DVI-D-Eingänge

- Farbraum-Umwandlung: RGB und YUV pro Ausgang getrennt möglich

- Color-Range-Scaling pro Ausgang: 24/30/36-Bit RGB/YCbCr 4:4:4 (Deep Color)

- Single-Link, 1,65 Gb/s-DVI-D-Übertragung (1920x1200 oder 2048x1080 max. Auflösung)

- Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i, 1080p und 2K
60 m Kupferkabelkompensation an allen Eingängen

- PLL-Neutaktung an Ein- und Ausgängen

- PCM-Audio-Sample-Rate-Wandlung ½ und ¼ pro Ausgang – 32-192 kHz Fs Sample Rate

- Dolby TrueHD und DTS-HD Audio

- Frontplatten-Bedienelemente und LCD-Menü

- 32 Preset-Speicherplätze

- RS-232 oder RS-422-Steuerung möglich

- EDID-Routing – erweitertes EDID-Management mit EDID-Emulation über Webinterface oder externe Steuerapplikation

- Steuerung über RS-232/RS-422, TCP/IP LAN oder integrierten Webserver möglich

Anschlüsse:

Eingänge: 8 x 29-polig DVI-I (nur DVI-D wird genutzt)

Ausgänge: 8 x 29-polig DVI-I (nur DVI-D wird genutzt)

Leistung: 230 V IEC

RS-232 oder 422: Sub-D-Buchse 9-polig

Ethernet: RJ45

Technische Daten

Matrix: 8 x 8

Eingänge: 8 x DVI-D Single Link

Ausgänge: 8 x DVI-D Single Link

Bit-Rate: 2,25 Gbit/s pro Farbe

Auflösung: von 640x480 bis 1920x1200 oder 2K 2048x1080 Deep Colour

EDID: 50 Factory- und 50 User-Speicher

EDID Emulation: 256 Byte Extended EDID v1.3

Ethernet: RJ45, 10Base-T oder 100Base-TX (Autosensing), integriertes Webinterface oder externe Steuersoftware

RS-232/-422: 9-PIN Sub-D, 9600 Baud, RX,TX

Power: 110-230V 50 .. 60 Hz 70 Watt

Abmessungen: 1U Rack, 44 x 480 x 300 mm

Fabrikat: Lightware

Typ: MX8x8DVI-HDCP-Pro

Vertrieb: Videlco Europe Limited - Ratingen