Lightware Modular Digital Matrix Eingangskarten

Lightware MX-DVID-IB

DVI-D-Eingangskarte

Merkmale:

DVI-D-Single-Link-Eingangskarte mit 8 Eingängen

Kabelkompensation bis zu 60m

Advanced EDID Management mit 100 Speicherplätzen

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

Anschlüsse: 8 x DVI-D 29pol, nur digital

Produktgewicht: 0,45 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVID-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-TP-IB

Twisted-Pair-DVI-Eingangskarte

Merkmale:

DVI-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7 Single-Link-Eingangskarte mit 8 RJ45-Eingängen

mit Kabelkompensation

EDID-Management mit Speicherplätzen

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Anschlüsse: 8 x RJ45 Buchsen

Produktgewicht: 0,45 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-TP-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-TP-IB+

Twisted-Pair-DVI-Eingangskarte

Merkmale:

DVI-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7 Single-Link-Eingangskarte mit 8 Dual-RJ45-Eingängen

mit Kabelkompensation

EDID-Management mit 100 Speicherplätzen

Single-Link, 1,65 Gb/s-DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

zweifach geschirmte CAT-Buchsen

Spannungsversorgung der Transmitter-Module (Remote-Powering) über zweites CAT-Kabel

Anschlüsse: 8 x 2 RJ45-Buchsen

Produktgewicht: 0,83 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-TP-IB+

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-OPT-IB-LC, -NT, -SC, -ST

DVI-Fiber-Optic-Eingangskarte

Merkmale:

DVI-/Fiber-Optic-Eingangskarte mit 8 Multimode-Fiber-Eingängen

8 Eingänge für Single-Link-DVI via Multimode 50/125

bis zu 2500m (1600x1200@60Hz)

ST, SC, LC oder Neutrik OpticalCON nach Wahl

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

keine Videokompression

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder 4x Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,35 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-OPT-IB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVI-HDCP-IB

DVI, HDCP und HDMI 1.3 kompatible Eingangskarte

Merkmale:

DVI-, HDMI-1.3-kompatible Eingangskarte mit 8 DVI-Eingängen

HDCP-konform

Kabelkompensation bis zu 60 m

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded Audio wird an den DVI-Anschlüssen durchgeschliffen, PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep-Color und 3D

Anschlüsse: 8 x 29pol. DVI-D, nur digital

Produktgewicht: 0,85 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVI-HDCP-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVII-HDCP-IB

DVI-I Eingangskarte

Merkmale:

Eingangskarte für DVI-I Signale (analog und digital) mit 8 DVI-I-Eingängen

alle analogen Signale (VGA, YUV) werden in digitale Formate konvertiert

DVI- und HDMI-1.3-Signale mit Embedded-Audio können angeschlossen werden

HDCP-konform

automatische Erkennung des Eingangssignals

Kabelkompensation bis zu 30 m

Advanced Digital und Analog EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded-Audio wird an den DVI-Anschlüssen durchgeschliffen, PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep-Color, und 3D

Anschlüsse: 8 x 29pol. DVI-I

Produktgewicht: 0,45 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVII-HDCP-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MXD-UMX-IB

Universal-Eingangskarte für analoge und digitale Video- digital und analoge Audiosignale

Merkmale:

Eingangskarte für DVI-I Signale (analog und digital) mit 8 DVI-I-Eingängen und Audio

8 Eingänge für VGA-, YpbPr-, DVI- oder HDMI-1.3-Signale und

8 Eingänge für stereo Audio oder 5.1-S/PDIF oder 7.1-HDMI-Audio

automatische Eingangswahl für Video und Audio oder benutzerdefiniert

benötigt 2 Kartenhöhen

DVI- und HDMI-1.3-Signale mit Embedded-Audio können angeschlossen werden

Advanced EDID Management

mit Kabelkompensation bis zu 30 m

alle analogen Signale werden in digitale Formate konvertiert

digitales und analoges Audio-Embedding und Deembedding

Abgleich je Eingang von Kontrast, Farbe, Schwarzwert möglich

unkomprimiertes Audio- und Videosignal bis 6,75 Gbps

Null Frame-Delay

HDCP-kompatibel

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded Audio wird an den DVI-Anschlüssen durchgeschliffen, PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt Deep-Color und 3D

Anschlüsse: 	8 x 29pol. DVI-I,

8 x RCA S/PDIF digital audio

8 x 5-Pol PHOENIX analog stereo audio

Produktgewicht: 1,2 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MXD-UMX-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVIDL-IB

DVI-Dual-Link Eingangskarte

Merkmale:

DVI-D Dual-Link Eingangskarte mit 4 Dual-Link-Eingängen

Kabelkompensation bis zu 60m

manueller bzw. adaptiver EQ

Advanced EDID Management mit 100 Speicherplätzen

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

Dual-Link, 3 Gb/s DVI-D-Übertragung

max. Auflösung: 3840 x 2400 bzw. 4096 x 2400, 4K oder 1920 x 1200 Stereo

Anschlüsse: 4 x 29pol. DVI-D, nur digital

Produktgewicht: 0,85 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVIDL-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-DVIDL-OPT-IB-LC, -NT, -SC. -ST

Dual-Link-DVI-Fiber-Optic-Eingangskarte

Merkmale:

DVI-D-Dual-Link Eingangskarte mit 4 Dual-Link-Eingängen

Dual-Link, 3 Gb/s DVI-D-Übertragung

max. Auflösung: 3840 x 2400 bzw. 4096 x 2400, 4K oder 1920 x 1200 Stereo

bis zu 2600 m (1600x1200@60Hz)

unterstützt 120 Hz 3D Videosignale

ST, SC, LC-Anschluß oder Neutrik OpticalCON nach Wahl

keine Videokompression

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder 4 x Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,4 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-DVIDL-OPT-IB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-IB

HDMI-Eingangskarte

Merkmale:

HDMI-1.3-Eingangskarte mit 8 HDMI-Eingängen

HDCP-konform

Kabelkompensation bis zu 60 m

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded Audio: PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

1920 x1200 oder 2048x1080 max. Auflösung

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep-Color, und 3D

Anschlüsse: 8 x HDMI

Produktgewicht: 0,910 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-TP-IB

Twisted-Pair-HDMI-1.3-Eingangskarte für MX-DVI-FR-Frames

Merkmale:

8x HDMI-1.3- oder DVI-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7 Eingangskarte mit 8 dual RJ45-Eingängen

HDCP-compliant

eingebautes Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Spannungsversorgung der Transmitter-Module (Remote-Powering) über zweites CAT-Kabel

Anschlüsse: 16 x RJ45-Buchsen

Produktgewicht: 0,83 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-TP-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MXD-HDMI-TP-IB

Twisted-Pair-HDMI-1.3- und Control-Eingangskarte

Merkmale:

8x HDMI-1.3- oder DVI-over-CAT5, -CAT6 oder -CAT7-Eingangskarte mit 8 Dual-RJ45-Eingängen

8 Eingänge für RS232-Control

8 Ausgänge für S/PDIF

benötigt 2 Kartenhöhen

HDCP-compliant

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

unterstützt Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

(1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung)

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

bis 50 m CAT7-Kabellänge bei 1080p

geschirmte CAT-Buchsen

Spannungsversorgung der Transmitter-Module (Remote-Powering) über zweites CAT-Kabel

Anschlüsse: 	16 x RJ45 Buchsen

8 x S/PDIF digital

8 x SUB-D9, RS232

Produktgewicht: 1,00 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MXD-HDMI-TP-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-OPT-IB-LC, -NT, -SC, -ST

HDMI-Fiber-Optic-Eingangskarte

Merkmale:

HDMI-Fiber-Optic-Eingangskarte mit 8 Multimode-Fiber-Eingängen

8 Eingänge für HDMI oder DVI via Multimode 50/125

bis zu 2500 m (1600x1200@60Hz)

ST, SC, LC oder Neutrik OpticalCON nach Wahl

Single-Link, 1,65 Gb/s DVI-D-Übertragung

1920 x 1200 oder 2048 x 1080 max. Auflösung

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

keine Videokompression

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

LED-Statuserkennung für Fiberübertragung

HDCP-compliant

Anschlüsse: 8 x ST-, SC-, LC-Anschluß oder 4x Neutrik OpticalCON

Produktgewicht: 1,35 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-OPT-IB-xx

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-HDMI-3D-IB, -A, -S

HDMI-1.4a-Eingangskarte mit 4k, 3D und Deep Color

Merkmale:

HDMI-1.3-Eingangskarte mit 8 HDMI-Eingängen

HDCP-konform

Kabelkompensation bis zu 60m

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Visueller HDCP-Alarm: wenn HDCP-verschlüsselte Signale an ein nicht HDCP-konformes Display angeschlossen werden, wird ein rotes Signal wiedergegeben

Embedded Audio: PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

max. Auflösung 4096 x 2160

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, und 3D,

optional:	analog stereo Audio-Anschluss, Embedding und Deembedding

digital S/PDIF-Audio-Anschluss, Embedding und Deembedding

Anschlüsse: 8 x HDMI (8 x 5-Pol PHOENIX oder 8 x RCA)

Produktgewicht: 0,865 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-HDMI-3D-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-TPS-IB

HDBaseT-Eingangskarte für HDMI, Ethernet, Audio und Steuerung

Merkmale:

HDBaseT-Eingangskarte mit 8 CAT-Eingängen

HDMI 1.4

10/100 Mbit Ethernet

HDCP-konform

Advanced EDID Management

Pixel Accurate Reclocking

Audio: PCM, Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio 7.1

keine Schaltverzögerung – Null Frame-Delay

max. Auflösung 4k x 2k, 2560 x 1600

unterstützt HDTV Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p-und 2K

unterstützt 36-bit Deep Color, und 3D,

optional:	analog stereo Audio Anschluss, Embedding und Deembedding

digital S/PDIF Audio Anschluss, Embedding und Deembedding

Anschlüsse: 8 x RJ45, (8 x 5-Pol PHOENIX oder 8 x RCA)

Produktgewicht: 0,910 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-TPS-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen

Lightware MX-3GSDI-IB

3G-SDI-Eingangskarte

Merkmale:

3G-SDI-Eingangskarte mit 8 BNC- und 8 Chich-Eingängen für AES/EBU- oder S/PDIF-Audio

für SD-SDI, HD-SDI und 3G-SDI Videosignale mit embedded Audio

Konvertierung des SD-SDI-, HDSDI- oder 3-SDI-Signals nach HDMI/DVI

automatische Kabelkompensation am Eingang

PLL-Reclocking

PCM-Stereo und 5.1-AC3-kodierte Formate werden unterstützt und lassen sich in das Video-Signal embedden.

Jeder Eingang enthält einen Mini-16x8-Kanal-Audio-Schalter, bis zu 16 PCM-Audio-Kanäle lassen sich aus jedem SDI-Signal deembedden.

Bis zu 8 Audio-Kanäle lassen sich auf das HDMI-Signal embedden

SDI-Audio oder S/PDIF-Audio können embedded werden, eine Umwandlung oder Vermischung der Signale ist nicht möglich.

Anschlüsse: 8 x BNC + 8 x Chinch

Produktgewicht: 0,910 kg

Fabrikat: Lightware

Typ: MX-3GSDI-IB

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen