Lightware UMX-TPS-TX140

Analog-/Digital-Video- und Audio-Extender über Twisted-Pair-CAT-Kabel

Merkmale:

Eingänge für VGA-, YpbPr-, HDMI-1.4- und Displayport-1.1-Signale + Stereo Audio, IR, RS-232, Ethernet, GPIO

automatische Eingangswahl für Video und Audio oder über RS232 Steuerung

Überträgt Video-, Audio-, 10-/100-Ethernet-, IR- und RS-232-Signale per HDBaseT über ein CAT5e/6/7-Kabel bis zu 170 m (kabelabhängig)

Bidirektionale Ethernet-, IR-, RS-232-Übertragung

Command Injection für IR- und RS-232-Signale zum direkten Senden von der LAN-Verbindung

Advanced EDID Management

Alle analogen Signale werden in digitale Formate konvertiert

Audiosignale werden in die übertragenen Videosignale eingebettet

Null Frame-Delay

HDCP-kompatibel

RS-232-Steuerung

Auflösung bis zu 4K

Unterstützt HDTV-Auflösungen: 720p, 1080i und 1080p

Remote Power über TPS-Leitung, wählbar

direkt an modulare Kreuzschiene (über TPS) anschließbar

Bauform geeignet für Unter-Tisch- und 19-Zoll-Rack-Montage

Anschlüsse:

1x DVI-I

1x HDMI

1x DisplayPort

1x VGA, Sub-D-HD-15

1x Analog Audio stereo 5-Pol Phoenix

1x Analog Audio stereo 3,5 mm Klinke

1x Ethernet RJ45

1x IR in 3,5 mm Klinke

1x IR out 3,5 mm Klinke

1x TPS out RJ45

1x RS-232 3-Pol Phoenix

1x GPIO 8-Pol Phoenix

1x locking DC

Stromversorgung: DC 12V 1A

Fabrikat: Lightware

Typ: UMX-TPS-TX140

Vertrieb: Videlco Europe Limited – Ratingen