| Streaming Encoder |  |
| --- | --- |
|  | Robustes Metallgehäuse, Enkodiert sowohl SD- und HD, H.264 und MPEG-2 Netzwerk Streams, kompatibel mit nahezu allen Video-Schnittstellen und Auflösungen. Erstkonfiguration und Stream-Setup kann mit einem Laptop oder Tablet via Web-Browser oder einfach über die Tasten an der Vorderseite vorgenommen werden. Vordere RS232 und USB-Anschlüsse ermöglichen lokale Verbindungen zum Gerät, können aber auch für die Übergabe der Steuerbefehle von entfernten Touch Screens und Managementsysteme genutzt werden. Videoeingang: HDMI, YPbPr/RGB, VGA, S-Video, CVBC YPbPr/RGB Auflösungen: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 VGA Auflösungen: 640x480@60Hz, 800x600@60, 1024x768@60, 1280x720@60, 1280x800@60, 1280x1024@60, 1366x768@60, 1440x900@60, 1600x1200@60, 1680x1050@60, 1920x1080@60, 1920x1200@60(RB) HDMI Auflösungen: Alle o.g. YPbPr/RGB und VGA Auflösungen Videodekodierung: ▪ MPEG 4-10/H.264 MP@L4, CBR/VBR Encoding, unterstützte Bitraten 1.5 Mbps - 12 Mbps ▪ MPEG-2 MP@ HL, CBR/VBR Encoding, unterstützte Bitraten 1.5 Mbps - 15 Mbps Maximal Streaming-Auflösung: 720p Audioeingang: 3.5mm Jack - Analogue Stereo Audio, HDMI Embeded Audio Audiodekodierung: ▪ MPEG-1 Layer 2- 32, 44.1, 48 KHz sampling, 64 - 448 Kbps Stereo ▪ AAC LC encoding - 16, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 KHz sampling, 40 - 576 Kbps Stereo Unterstütze Netzwerkprotokolle: UDP, TCP, ARP, DHCP, ICMP, IGMP V2, HTTP, Telnet, SNMP, Syslog, SAP/SDP, SMTP, DSCP. Netzwerk: RJ45 802.3 10/100/1000 Base-T Auto MDIX Einrichtung und Steuerung: via IP. Konfiguration über On-Board Browser, Frontpanel Tasten und LCD Status Display. Event und Status Monitoring: Frontpanel LED Status, automatischer E-Mail-Versand der Eventlog-Datei via externer SMTP Server. Abmessungen: 191 x 225 x 44 mm Gewicht: 1,4 kg Betriebstemperatur: 0 - 40°C Spannungsversorgung: 3 pin IEC Male 100-240V AC, 47-63Hz, 0.3A - 0.15A Leistungsaufnahme: 20 W |  |
|  | Fabrikat: | Cabletime |  |
|  | Produkt: | MediaStar Evolution 779-S-720p | ... | ... | ... |