| Streaming Decoder |  |
| --- | --- |
|  | Robustes Metallgehäuse, dekodiert sowohl SD- und HD, H.264 und MPEG-2 Netzwerk Streams. Spielt Video-Dateien von Onboard-Speicher ab. Browser rendert HTMLs; JPEGS; PNGs und Web-Seiten. Unterstützt DVB Untertitel, Ticker, Stereo-Audio-und Multi-Sprachenauswahl. Geringer Stromverb-rauch. Videoausgang: HDMI Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p (50/60) Videodekodierung: ▪ H.264 und MPEG-2 video/audio im MPEG-2 TS Container, UDP basierende Multicast/Unicast AV-Streams ▪ Lokal gespeicherte Dateien (Lokaler Speicher von 8 GB) Bildschirmsteuerung: CEC Audioausgang: 3.5mm Jack - Analogue Stereo Audio, HDMI Embeded Audio Audiodekodierung: MPEG-1/2 Audio Layers I, II, MPEG-2/4 HE-AAC LC Multichannel Audio Downmix zu Stereo Netzwerk: 10/100 Base T RJ-45 modular jack Einrichtung und Steuerung: via IP. Konfiguration über On-Board Browser. IP/RS232 Steuerprotokoll für Touch-Panel-Controller Systeme. Betriebsmodus: Standalone oder Steuerung via Media Manager Software. Steuerung: Kanal, Lautstärke und Setup über eine Fernbedienung. Steuerung über On-Board-IR-Empfänger oder IR-Extender-Modul. Abmessungen: 16,5 x 9,4 x 3,1 cm Gewicht: 0,25 kg Betriebstemperatur: 0 - 40°C Betriebssystem: Linux 2.6 Kernel Spannungsversorgung: AC Netzteil, 5V DC, 2A. Leistungsaufnahme: 7 W max |  |
|  | Fabrikat: | Cabletime |  |
|  | Produkt: | MediaStar Evolution 780-SL | ... | ... | ... |