| Multi-Window-Prozessor |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Das Gerät basiert auf der CORIO ® 2-Technologie und kann die Eingangssignale von fünf DVI-U-Eingängen auf einem DVI-I-Ausgang darstellen. Vier Signale werden unabhängig voneinander gescaled und als Fenster in beliebiger Anordnung dargestellt. Jedes Fenster kann mit einem farbigen Rahmen umgeben werden. Zusätzlich sind vier Speicherplätze für Bilddateien sind im Gerät integriert. Ein fünfter DVI-U-Eingang kann als Hintergrund oder zur Kaskadierung mehrerer Multi-Window-Prozessoren verwendet werden. Für das Scaling und die Anordnung der Eingangssignale bietet das Gerät die Funktionen Variable Zoom (max. 10-fach) und Variable Shrink (min. 10 %) sowie eine pixelgenaue Positionssteuerung. Die DVI-U-Schnittstelle ist auf analoge und digital Videosignale adaptierbar. De-Interlacing und bewegungsadaptive Rauschunterdrückung stehen für YUV- und YpbPr-Quellen zur Verfügung. Die interne Auflösungstabelle kann per PC-Software durch benutzerdefinierte Auflösungen ergänzt werden. Alle Einstellungen werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt und bleiben auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten erhalten. Es sind insgesamt zehn Speicherplätze für benutzerdefinierte Presets implementiert, auf die direkt über die Frontbedienung oder eine externe Mediensteuerung zugegriffen werden kann. Weitere Funktionen umfassen Genlock, Chromakey, Lumakey und Mixing. Der Key-Modus erlaubt es, beliebige Fenster mit variabler Layerkontrolle übereinander zu keyen. Das zu keyende Fenster kann ein- und ausgeblendet werden. Mittels der 4:4:4-Signalabtastung wird eine genaue Codierung auf Pixelebene erreicht. Das Gerät ist in einem 1-HE-Gehäuse mit Rack-Halterungen untergebracht und mit einem Standard-110/240V Netzteil ausgestattet. Anschlüsse: 5 x DVI-U-Eingang 1 x DVI-I-Ausgang 1 x Sub-D-Buchse 9-polig (RS-232/-422) 1 x RJ45 (Ethernet) Eingänge: Auflösung DVI: PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog: PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Horiz. Scan Rate: 150kHz HDMI und HDCP-kompatibel Ausgänge: Auflösung DVI: PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog: PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Sampling Rate: 162 Mhz vertikale Wiederholfrequenz einstellbar bis 250Hz HDMI und HDCP-kompatibel Stromversorgung: 110 - 240 V AC, 50 – 60 Hz, 50 W Abmessungen: 44 x 432/482 x 200 mm Gewicht: 3 kg |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | C2-6104A | ... | ... | ... |