| Universal Input Seamless Switcher |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: max. 12 DVI-U-Eingänge (HDMI, DVI, CV, YC, YUV, YPbPr, RGB)/2 3G-SDI-Eingänge max. 2 DVI-U-Ausgänge/2 3G-/HD-/SD-SDI-Ausgänge Audio in/out über AES break-out möglich IP- und RS-232/422/485-Interface Der Seamless Switcher arbeitet wahlweise in den Betriebsmodi Switcher, Independent oder Multi-PIP. Im Switchermodus stellt das Gerät einen Program- und als Vorschau einen Previewausgang zur Verfügung. Überblendungen können als Cross-fade, Push, Wipe oder Cut realisiert werden. Der Independentmodus erlaubt die Nutzung zweier unabhängiger Scaler. Jeder Ausgang kann frei skaliert werden. Im Multi-PIP-Modus können zwei Eingangssignale und ein Hintergrundbild auf einem Ausgang dargestellt werden. In diesem Fall liegt an beiden DVI-U-Ausgängen dasselbe Signal an. Alle Modi bieten die Möglichkeit, ein Hintergrundbild und Logos anzuzeigen sowie das integrierte Chroma bzw. Luma Keying zu nutzen. Darüber hinaus kann das Gerät Audio aus einem HDMI-Eingangssignal de-embedden und unabhängig vom Video auf die Ausgänge routen. Die Bedienung erfolgt über über den RS232- oder RS422-Steuerungsanschluss oder über Ethernet. Mit der windowsbasierten Steuersoftware als Bedienoberfläche kann der Seamless Switcher konfiguriert und gesteuert werden. Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und bleiben erhalten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Alternativ können Presets über die Steuersoftware verwaltet werden. Ein redundantes Netzteil ist als Option erhältlich. Anschlüsse: 12x DVI-U-Eingang 2x DVI-U-Ausgang 1x AES-id-Ein-/Ausgang 1x Genlock-Eingang BNC 1x Genlock-Loop-Ausgang BNC RS-232,422 9p Sub-D Buchse Ethernet RJ45 Eingänge: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Horiz. Scan Rate 150kHz HDMI und HDCP-kompatibel Ausgänge: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Sampling Rate 162 MHz vertikale Wiederholfrequenz einstellbar bis 250Hz Größe und Position einstellbar HDMI und HDCP-kompatibel unterstützte HD Auflösungen 720p (1280x720) @ 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz 1035i (1920x1035) @ 59,94, 60 Hz 1080i (1920x1080) @ 50, 59,94, 60 Hz 1080p (1920x1080) @ 23,98, 24, 25, 39,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC Abmessungen: 44 x 431 x 334 mm Gewicht: 5 kg |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | C2-8160 | ... | ... | ... |