| Modularer Videoprozessor |  |
| --- | --- |
|  | Der Videoprozessor stellt digitale und analoge Eingangssignale als Fenster auf einem Pixelspace (Canvas) dar, die unabhängig voneinander verschoben, skaliert und bis zu 360° rotiert werden können. Die Ausgangssignale können innerhalb eines Layouts ebenfalls frei positioniert, skaliert und bis zu 360° rotiert werden. Das Delay zwischen Eingangs- und Ausgangssignal beträgt weniger als 2 Frames. Presets können abgespeichert und extern abgerufen werden. Edge-Blending ist an allen Kanten möglich. Die Bedienung erfolgt über über den RS232- oder RS422-Steuerungsanschluss, USB oder über Ethernet. Mit der windowsbasierten Steuersoftware als Bedienoberfläche kann der Videoprozessor konfiguriert und gesteuert werden. Alle Einstellungen werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und bleiben erhalten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Merkmale: modular bestückbarer 1HE-Video-Prozessor mit DVI-U- (DVI-D, HDMI, YUV, YPbPr, RGBHV, RGBS, Y/C, CV), 3G-SDI-, HD-SDI- und HDBaseT-Schnittstellen 5 AV-Steckplätze für Ein- und Ausgangskarten 2 feste DVI-U-Eingänge Durch die freie Wahl der Module können Eingangs-/Ausgangskonfigurationen von 2 x 10 bis 12 x 2 realisiert werden. Für die 5 AV-Steckplätze stehen DVI-U- (HDMI-/HDCP-kompatibel) und 3G-SDI-Eingangskarten mit je 2 Eingängen sowie HD-SDI-Eingangskarten mit 4 Eingängen zur Auswahl. Die Scaling-Ausgangsmodule für DVI-U, 3G-SDI und HDBaseT haben je zwei Ausgänge. Es kann jede beliebige Ausgangsauflösung (Up-, Down- und Cross-Konvertierung) eingestellt werden. Es steht ein Layout und ein Canvas mit maximal 14 Fenstern zur Verfügung. Eine Echtzeitrotation der Ausgangssignale kann in 1°-Schritten realisiert werden. Anschlüsse: 5x AV-Steckplatz für Ein- oder Ausgangskarte 3x Datenmodul RS-232,422 9p Sub-D Buchse Ethernet RJ45 USB Typ B Eingang: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 2048x2048, HD bis zu 1080p@60Hz max. Horiz. Scan Rate 150kHz HDMI und HDCP-kompatibel Ausgang: Auflösung DVI PC bis zu 1920x1200, HD bis zu 1080p@60Hz Auflösung analog PC bis zu 1920x1080, HD bis zu 1080p@60Hz max. Sampling Rate 162 Mhz vertikale Wiederholfrequenz einstellbar bis 250Hz Größe und Position einstellbar HDMI und HDCP-kompatibel unterstützte HD Auflösungen 720p (1280x720) @ 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz 1035i (1920x1035) @ 59,94, 60 Hz 1080i (1920x1080) @ 50, 59,94, 60 Hz 1080p (1920x1080) @ 23,98, 24, 25, 39,97, 30, 50, 59,94, 60 Hz 3G-, HD-, SD-SDI SMPTE259M-C, 270 Mbps<0,1Ul Jitter, SD-SDI Video 525/625 SMPTE292M, 1.485/1.4835 Gbps<0,2 Ul Jitter, HD-SDI Video 720p, 1035i, 1080i, 1080p SMPTE424M, 2.97/2.967 Gbpc<0,3 Ul Jitter, 3G-SDI Video 1080p @ 60/59,94Hz SMPTE272M-2400, 8 Stereo 24bit Audio, SD-SDI Audio SMPTE299M-2004, 8 Stereo 24bit Audio, 3G-/HD-SDI Audio Spannungsversorgung: 110 – 240 V AC Abmessungen: 44x432x333 mm Gewicht: 5 kg |  |
|  | Fabrikat: | TV One |  |
|  | Produkt: | CORIOmaster mini | ... | ... | ... |